## Slide 1: Energiavuosi 2022 Kaukolämpö
26.01.2023
Energiateollisuus ry

## Slide 2: Venäjän-tuonnin korvaaminen muuttanut polttoaineita
Hukkalämmöt (sis. myös lämpöpumpuilla tuotetun uusiutuvan lämmön): muuten hyödyntämättä jäävä lämpöenergia, esimerkiksi lämmön talteenotto jätevedestä, savukaasuista, kaukojäähdytyksen paluuvedestä.
Muu biomassa: sisältää myös sekajätteen bio-osuuden.
Muut: sekajätteen ei-bio-osuus, muovi- ja ongelmajätteet, sähkö.
2022
2021
Uusiutuvien ja hukkalämpöjen osuus kasvoi edellisvuoden 60 prosentista 61 prosenttiin

## Slide 3: Lämpötilakorjattu lämmön käyttö laski edellisvuodesta
Kaukolämmön mitattu käyttö oli 32,8 TWh
  Lämmityskausi oli 0,4 astetta normaalia ja noin 1,2 astetta edellistä vuotta lämpimämpi.
Lämpötilakorjattuna käyttö oli 33,8 TWh
  Lämpötilakorjaus ottaa huomioon vuosittaiset lämpötilaerot.

## Slide 4: Kaukolämpöä tarvitaan talvikuukausina yli viisinkertaisesti kesään verrattuna
Vuosi 2022 oli noin 0,4 astetta normaalivuotta lämpimämpi.
Lämmityskuukausista vain joulukuu oli normaalia kylmempi, 1,2 astetta.
Eri vuodenaikoina tarvitaan erilaisia tuotantomuotoja riippuen ulkolämpötilasta. Kaukolämpöyhtiö huolehtii, että asiakkaille on aina tarjolla riittävästi lämpöä.
Notes: Graafi päivitetty – data pitää vielä tarkistaa, vuoden 2022 alussa. (MT)

## Slide 5: Vertailu sähkö vs kaukolämpö talvella
Kaukolämmön kysyntä on huippukulutuksen aikaan samaa suuruusluokkaa kuin sähkön kysyntä vaikka vuositasolla sähkön kysyntä on merkittävästi kaukolämmön kysyntää suurempaa (n. 85 TWh vs 35 TWh)
Kaukolämmön CHP-laitokset tuottavat merkittävän määrän sähköä (3 000 MW) samalla kuin tuottavat lämpöä
Kaukolämmön suuri osuus lämmityksessä pienentää sähkön kysyntähuippuja merkittävästi, sähkön tuotannon lisäksi
Chart: MW, sähkön ja KL kysyntä 15.1.2021 klo 9-10
| Kaukolämmön kysyntä | Sähkön kysyntä
 | 12250.1332 | 14703

## Slide 6: Kaukolämmön tuotannossa energiamurros on jo pitkällä

## Slide 7: Uusiutuvien osuus on lähes kaksinkertaistunut ja hukkalämpöjen osuus yli kolminkertaistunut 10 vuodessa
2022
2012
Uusiutuvat kasvaneet 24 prosentista 49 prosenttiin ja hukkalämmöt 3 prosentista 12 prosenttiin

## Slide 8: Uusiutuvien ja hukkalämpöjen osuus lämmön tuotannossa reilusti yli puolet
Biomassa ja hukkalämmöt ovat korvanneet fossiilisia polttoaineita kaukolämmön tuotannossa.
Biomassan käyttö on kaksinkertaistunut 2010-luvulla.
Hukkalämpöjen määrä on yli kolminkertaistunut 2010-luvulla. Hukkalämpöjä hyödyntämällä vältetään polttoaineiden käyttöä.
*sisältää lämpöpumput ja hukkalämmöt

## Slide 9: Uusiutuvien polttoaineiden käytön kasvu taittui Syynä edellisvuotta pienempi lämmöntarve ja Venäjän tuonnin loppuminen
Kaukolämpöä hyödyntävistä kunnista
  75 prosenttia tuottaa lämmön pääsiassa uusiutuvilla polttoaineilla tai ympäristö- tai hukkalämmöillä.
Uusiutuvien polttoaineiden käyttö kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotannossa yli viisinkertaistunut kahden vuosikymmenen aikana
Uusiutuvia polttoaineita ovat metsäpolttoaine, teollinen puutähde ja esimerkiksi yhdyskuntajätteen bio-osuus.
Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon
käytetyt uusiutuvat polttoaineet

## Slide 10: Kallis sähkö vähensi hukkalämpöjen hyödyntämistä
Sähkön kallis hinta ja edellistä vuotta pienempi lämmöntarve näkyivät lämpöpumppujen vähentyneessä käytössä
Hukkalämpöjen talteenotolla voidaan hyödyntää muuten hukkaan meneviä energialähteitä, esimerkiksi savukaasujen ja jäteveden lämpöjä. Näin vältetään polttoaineiden käyttöä.
Hukkalämpöjen talteenotto
ja lämpöpumppujen lämpö

## Slide 11: Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt laskevat

## Slide 12: Kaukolämmön kokonaispäästöt laskivat 7 % Lämmön tuotanto oli 7 % edellistä vuotta pienempi
Kaukolämmön tuotannon CO2-päästöt olivat vuonna 2022 3,7 milj. tonnia
päästöt laskivat edellisvuodesta 7 %

## Slide 13: Kaukolämmön päästöt tuotettua energiayksikköä kohden laskeneet 47 % kymmenessä vuodessa
Lähteet:
Tilastokeskus (2000...2020)
Energiateollisuus ry (1976...2020, 2021…2022)
Vuonna 2022 kaukolämmön tuotannon ominaispäästöt olivat noin 102 gCO2/kWh (*
  Laskua edellisvuoteen 0,3 %
    Viimeisen kymmenen vuoden aikana ominais-päästöt laskeneet 47 %
*) Yhteistuotantolaitosten polttoaineet on jyvitetty hyödynjakomenetelmällä

## Slide 14: Energiateollisuuden hiilidioksidipäästöjen trendi laskeva
Sähkön ja kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt olivat yhteensä 8,6 milj. t vuonna 2022 ja vähenivät 6 % edellisvuodesta
Päästöt laskeneet 74 % 2000-luvun suurimpaan päästövuoteen (2003) verrattuna

## Slide 15: EU:n sitoutuminen päästövähennyksiin näkyy päästöoikeuksien hinnoissa
Nostaa fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian tuotantokustannuksia.
Korkea päästökustannus lisää päästöttömästi tuotetun kaukolämmön kilpailukykyä.
Lähde: https://sandbag.be/index.php/carbon-price-viewer/

## Slide 16: Päästöoikeudet ja verot nostavat päästöllisten polttoaineiden hintakustannuksia

## Slide 17: Tuontipolttoaineiden markkinahinnat olleet huipussaan
Keskiarvo heinä-syyskuulta 2022

## Slide 18: Voimalaitospolttoaineiden hintojen kehitys

## Slide 19: Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto

## Slide 20: Lämmitysmuotojen markkinaosuudet 2020 Asuin- ja palvelurakennukset
Lämpöpumppu: lämpöpumpuilla tuotettu energia, jota käytetään rakennusten lämmitykseen (sisältää lämpöpumppujen käyttämän sähkön).
Sähkö: sisältää myös lämmönjakolaitteiden käyttämän sähkön sekä kiukaiden sähkön.
Puu: sisältää myös kiukaiden käyttämän puun.
Lähde: Tilastokeskus, Energia 2021 –taulukkopalvelu, Taulukko 7.2

## Slide 21: Kaukolämpö suosituin lämmitystapa uudisrakennuksissa
Kaukolämmön markkinaosuus 2021
Kaikki rakennukset 50 %
Asuinrakennukset 54 %
  kerrostalot 83 %
  pientalot 15 %
Toimistorakennukset 84 %
Julkiset palvelurakennukset 69 %
Liikerakennukset 58 %
Teollisuus ja kaivannaistoiminnot 48 %
Varastorakennukset 38 %
Päälämmitysmuoto, osuudet lämmitetystä rakennustilavuudesta.
Pientalo = omakotitalot, paritalot, rivitalot.
Lähde: Tilastokeskus
Myönnetyt rakennusluvat (lämmitetty rakennustilavuus)

## Slide 22: Päälämmitysmuodon valinnat uudisrakentamisessa
Lähde: Tilastokeskus
Myönnetyt rakennusluvat (lämmitetty rakennustilavuus)
Päälämmitysmuoto, osuudet rakennustilavuudesta.
Pientalo = omakotitalot, paritalot, rivitalot.
Uudisrakentamisessa näkyy lämmitysmuotojen sähköistyminen
Myös kaukolämpöyhtiöt ovat alkaneet tarjota rakennuskohtaisia lämpöpumppuratkaisuja

## Slide 23: Kaukojäähdytys on kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä

## Slide 24: Kaukojäähdytystoiminta jatkaa kasvuaan
Kaukojäähdytyksen asiakasmäärä kasvussa
  sopimusteho kasvoi 4 prosenttia
  myynti kasvoi 1 % edellisvuodesta
Kaukojäähdytystä v. 2022 myyneet energiayritykset:
Etelä-Savon Energia Oy
Fortum Power and Heat Oy
Helen Oy
Jyväskylän Energia Oy
Kuopion Energia Oy
Lahti Energia Oy
Lempäälän Lämpö Oy
Pori Energia Oy
Tampereen Sähkölaitos Oy
Turku Energia Oy
Vierumäen Infra Oy

## Slide 25: Kaukojäähdytyksellä energiatehokkuutta
Samoilla lämpöpumpuilla tuotetaan usein sekä lämpöä että jäähdytystä.
  jäähdytysvesi kylmenee ja kaukolämpövesi lämpenee samassa prosessissa.
Kaukojäähdytyksessä hyödynnetään myös vesistöjen ja ulkoilman energiaa aina kun lämpötila on riittävän alhainen.