## Slide 1: Kaukolämpö 2021

## Slide 2: Tilastotietoja 2021
Kaukolämmön myynti (sis. verot) 2 920 milj. €
Kaukolämpöenergian myynti 35,3 TWh
Kaukolämmön keskihinta (sis. verot) 8,28 snt/kWh
Kaukolämpötalojen asukkaat 3,00 miljoonaa
Kaukolämmön markkinaosuus 46 %
Kaukolämpöverkon pituus 16 090 km

## Slide 3: Lämmityksen markkinaosuudet 2020 Asuin- ja palvelurakennukset
Lämpöpumppu: lämpöpumpuilla ympäristöstä (maasta, ilmasta tai vedestä) talteenotettu energia, jota käytetään rakennusten lämmitykseen.
Lämpöpumppujen sähkö: arvioitu lämpöpumppujen käyttämä sähkö.
Sähkö: sisältää myös lämmönjakolaitteiden käyttämän sähkön sekä kiukaiden sähkön.
Puu: sisältää myös kiukaiden käyttämän puun.
Lähde: Tilastokeskus, Energia 2021 –taulukkopalvelu, Taulukko 7.2

## Slide 4: Kaukolämmön käyttö ja asiakkaiden sopimusteho

## Slide 5: Kaukolämmön mitattu ja lämpötilakorjattu käyttö
Kaukolämmön käyttö 35,3 TWh (v. 2021)
  lämpötilakorjattuna 35,7 TWh
Lämpötilakorjattu lämmön käyttö laski 0,2 %

## Slide 6: Kaukolämpöverkon johtopituus

## Slide 7: Lämpöindeksin kehitys kaukolämmitetyissä rakennuksissa
Sisältää lämpimän käyttöveden lämmityksen

## Slide 8: Kaukolämmön hankinta 2021 Yhteensä 35,3 TWh

## Slide 9: Kaukolämmön hankinta ja yhteistuotannon osuus

## Slide 10: Kaukolämmön hankinta sekä kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet
Kaukolämmön hankinta yhteensä | 39,1 TWh
Kaukolämmön tuotanto polttoaineilla | 33,7 TWh
Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkön tuotanto | 9,9 TWh
Edellisiin käytetyt polttoaineet | 52,0 TWh
Lämmön talteenotto ja lämpöpumpun tuotanto | 5,4 TWh

## Slide 11: Kaukolämmön hankinnan energialähteet 2021 polttoaineluokittain
Jäte sisältää yhdyskuntajätteen, kierrätyspolttoaineet, purkupuun, kyllästetyn puun, muovijätteet ja vaaralliset jätteet.
  Jätteen bio-osuus on 55 % ja fossiilinen osuus 45 %.
Muu biomassa: Muut bioperäiset polttoaineet
Muut: Sähkö, höyry, vety

## Slide 12: Kaukolämmön hankinnan energialähteet 2021
Hiilidioksidineutraalit 60 prosenttia
  Uusiutuvat + hukkalämmöt
Kotimaiset* 76 prosenttia
  Hiilidioksidineutraalit + turve + osa luokasta ”Muut”
Fossiiliset tuontipolttoaineet 24 prosenttia
Hukkalämmöt: muuten hyödyntämättä jäävä lämpöenergia, esim. lämmön talteenotto jätevedestä, savukaasuista tai kaukojäähdytyksen paluuvedestä. Sis. myös lämpöpumpuilla tuotetun uusiutuvan lämmön
Muu biomassa: Jätteen bio-osuus, muut bioperäiset polttoaineet
Muut: Jätteen ei-bio-osuus, muovi- ja ongelmajätteet, sähkö, höyry, vety
* Biomassan on laskennassa oletettu olevan kokonaan kotimaista. Luokasta ”muut” kotimaiseksi lasketaan kaikki jätteet, höyry, vety sekä 80 % sähköstä

## Slide 13: Kaukolämmön erillistuotannon energianlähteet 2021
Hiilidioksidineutraalit 75 prosenttia
  Uusiutuvat + hukkalämmöt
Kotimaiset* 84 prosenttia
  Hiilidioksidineutraalit + turve + osa luokasta ”Muut”
Fossiiliset tuontipolttoaineet kaukolämmön erillistuotannossa 16 prosenttia
Hukkalämmöt: muuten hyödyntämättä jäävä lämpöenergia, esim. lämmön talteenotto jätevedestä, savukaasuista tai kaukojäähdytyksen paluuvedestä. Sis. myös lämpöpumpuilla tuotetun uusiutuvan lämmön
Muu biomassa: Jätteen bio-osuus, muut bioperäiset polttoaineet
Muut: Yhdyskuntien ja teollisuuden jätteen ei-bio-osuus, muovi- ja ongelmajätteet, sähkö, höyry, vety
* Biomassan on laskennassa oletettu olevan kokonaan kotimaista. Luokasta ”muut” kotimaiseksi lasketaan kaikki jätteet, höyry, vety sekä 80 % sähköstä

## Slide 14: Kaukolämmön hankinnan energialähteet 2021 ja 2020
Hukkalämmöt: muuten hyödyntämättä jäävä lämpöenergia, esimerkiksi lämmön talteenotto jätevedestä, savukaasuista, kaukojäähdytyksen paluuvedestä.
Muu biomassa: Jätteen bio-osuus, muut bioperäiset polttoaineet
Muut: Jätteen ei-bio-osuus, muovi- ja ongelmajätteet, sähkö, höyry, vety
2021
2020

## Slide 15: Kaukolämmön hankinnan energialähteet
Biomassa ja hukkalämmöt ovat korvanneet fossiilisia polttoaineita kaukolämmön tuotannossa.
Biomassan käyttö on kaksinkertaistunut 2010-luvulla.
Hukkalämpöjen määrä on yli kolminkertaistunut 2010-luvulla. Hukkalämpöjä hyödyntämällä vältetään polttoaineiden käyttöä.
*sisältää lämpöpumput ja hukkalämmöt

## Slide 16: Kaukolämmön ja siihen liittyvän yhteistuotantosähkön energialähteet 2021 alueittain

## Slide 17: Kaukolämmön ja siihen liittyvän yhteistuotantosähkön tuotannon energialähteet vuosina 2005 ja 2021
Vuosi 2005
Vuosi 2021

## Slide 18: Uusiutuvien polttoaineiden käyttö kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon

## Slide 19: Hukka- ja ympäristölämpöjen hyödyntäminen
Hukka- ja ympäristölämpöjen talteenotolla tuotettiin 5 410 GWh kaukolämpöä
Siirtimillä talteen otettua lämpöä 3 770 GWh
  Merkittävimmät lämmönlähteet: savukaasut, teollisuusprosessit sekä geoterminen energia
Lämpöpumpuilla tuotettua lämpöä 1 630 GWh
  Merkittävimmät lämmönlähteet: jätevesi, kaukojäähdytyksen paluuvesi ja datakeskukset

## Slide 20: Kaukolämmön hankinnan hiilidioksidipäästöt
Vuonna 2021 kaukolämmön tuotannon ominaispäästöt olivat 102,5 gCO2/kWh
  Laskua edellisvuoteen: 16,6 %
  Kuluvalla vuosikymmenellä päästöt laskeneet 48 %
Yhteistuotantolaitosten polttoaineet on jyvitetty hyödynjakomenetelmällä
Lähteet:
Tilastokeskus (2000…2020)
Energiateollisuus ry (1976…1999, 2021)

## Slide 21: Kaukolämmön keskihinta sekä minimi- ja maksimiarvot (sis. alv)
Hinta sisältää kaikki verot, teho- ja energiamaksut ja mahdolliset muut vuotuiset kaukolämpömaksut. Ei sisällä liittymismaksuja.

## Slide 22: Kaukolämpöyritysten lukumäärän jakautuma lämmön keskihinnan mukaan vuonna 2021 (sis. alv)
Hinta sisältää kaikki verot, teho- ja energiamaksut ja mahdolliset muut vuotuiset kaukolämpömaksut. Ei sisällä liittymismaksuja.
Lämmön myynnillä painotettu keskihinta: 82,83 €/MWh
Aritmeettinen keskihinta: 82,78 €/MWh

## Slide 23: Kaukolämmön hinta uudisrakennuksissa (€/MWh) Teho- ja energiamaksu, sis. verot
Hinta sisältää kaikki verot, teho- ja energiamaksut ja mahdolliset muut vuotuiset kaukolämpömaksut. Ei sisällä liittymismaksuja.

## Slide 24: Kaukolämmön reaalihinnan kehitys Elinkustannusindeksillä korjattuna, verollinen ja veroton keskihinta
Lähde: Energiateollisuus, Hintatilasto 07/2021

## Slide 25: Kaukolämmön käytön jakaantuminen 2021

## Slide 26: Asiakkaiden osuudet sopimusteholuokittain
Kaukolämpöasiakkaita: 155 000
Noin 115 100 asuintaloasiakasta
3,0 miljoonaa asukasta

## Slide 27: Kaukolämmön tuotantokapasiteetti ja asiakkaiden sopimusteho

## Slide 28: Kaukolämmön arvioitu kulutus kuukausittain
Vuosi 2021 oli noin 0,5 astetta normaalivuotta kylmempi.
Lämmityskuukausista vain maaliskuu ja lokakuu olivat normaalia lämpimämpiä.
Joulukuu oli jopa 5 astetta normaalia kylmempi
  kaukolämpöä kului silloin noin 23 prosenttia normaalivuotta enemmän