## Slide 1: Kaukolämpö 2023

## Slide 2: Sisällysluettelo
Tilastoesitys on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa esitetään tilastokuvaajia. Seuraavassa osassa on tilastoihin perustuvaa analyysiä. Kolmannessa osassa esitetään tulevaisuusskenaarioita.
Sisällys
Tilastot graafeina
Analyysi
Tulevaisuusskenaariot

## Slide 3: Tilastovuosi 2023
Vuosi 2023 oli kaukolämmön sähköistymisen vuosi.
  Polttoon perustumaton tuotanto kasvoi kokonaisuudessaan noin 40% vuodesta 2022.
  Polttoon perustumaton tuotanto, erityisesti lämpöpumppujen ja sähkökattiloiden tuotanto, kasvanee lähivuosina voimakkaasti.
Polttoaineiden saanti alkoi palautua vuoden 2022 poikkeusvuosista, jolloin Ukrainan sota alkoi ja Venäjän polttoaineiden tuonti lopetettiin.
  Maakaasun saatavuus parani vuonna 2023, mikä vähensi öljyn ja kivihiilen käyttöä kaukolämmön tuotannossa. Myös energiapuulla korvattiin kivihiiltä ja turvetta.
  Polttoaineiden hinnat kuitenkin pysyivät edelleen korkeina.
Vuosi 2023 oli keskimäärin hieman normaalivuotta (1991-2020 keskiarvoa) lämpimämpi. Kuukausilämpötilat erosivat kuitenkin keskimääräisestä vuodesta.
  Tammi-, helmi- ja kesäkuukaudet olivat normaalia lämpimämpiä, mutta maaliskuu ja loppuvuosi olivat normaalia kylmempiä.

## Slide 4: Tilastot graafeina

## Slide 5: Tilastotietoja 2023
~16 500 km
kaukolämpöverkkoja
~10,1 snt/kWh
keskimääräinen hinta veroineen
~3,0 milj. ihmistä
asuu kaukolämmitetyissä taloissa
~3 mrd. EUR myydyn lämmön arvo veroineen
45 % markkinaosuus*
Kaukolämpöverkot Suomessa
~33 TWh
myytyä energiaa vuosittain
*lämmityksen markkinaosuus asuin- ja kerrostaloissa

## Slide 6: Lämmityksen markkinaosuudet 2022 Asuin- ja palvelurakennukset
Lämpöpumppulämpö: lämpöpumpuilla ympäristöstä (maasta, ilmasta tai vedestä) talteenotettu energia, jota käytetään rakennusten lämmitykseen.
Lämpöpumppujen sähkö: arvioitu lämpöpumppujen käyttämä sähkö.
Sähkölämpö: sisältää myös lämmönjakolaitteiden käyttämän sähkön sekä kiukaiden sähkön.
Puun pienkäyttö: sisältää myös kiukaiden käyttämän puun.
Lähde: Tilastokeskus, Energia 2023 –taulukkopalvelu, Taulukko 7.2
Chart: 
| Kaukolämpö | Sähkölämpö | Lämpöpumppujen sähkönkulutus (arvio) | Lämpöpumppulämpö | Puun pienkäyttö | Öljy | Muu
 | 0.45 | 0.17 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.01

## Slide 7: Kaukolämmön käyttö ja asiakkaiden sopimusteho
Chart: TWh/a
| 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Mitattu käyttö (TWh/a) | 9.631 | 10.417 | 11.836 | 12.196 | 13.304 | 14.252 | 15.136 | 16.184 | 17.465 | 21.651 | 20.995 | 23.52 | 22.24 | 20.85 | 22.266 | 23.49 | 23.57 | 24.65 | 25.34 | 24.8457 | 26.668 | 26.3584 | 27.5242 | 26.9206 | 25.6435 | 28.3739 | 29.6107 | 30.5455 | 29.503 | 29.281 | 30.1203 | 30.1013 | 29.3175 | 32.4139 | 35.8949 | 31.1924 | 34.0488 | 31.7097 | 31.5571 | 30.0431 | 33.2247 | 33.0235 | 33.4532 | 33.1868 | 30.0927 | 35.3105 | 32.9769 | 33.2274
Sopimusteho (GW) | 4.25 | 4.785 | 5.28 | 5.819 | 6.547 | 7.376 | 8.114 | 8.842 | 9.5 | 10.067 | 10.454 | 10.85 | 11.35 | 11.6 | 12.025 | 12.29 | 12.47 | 12.47 | 12.72 | 12.8061 | 12.9709 | 13.2798 | 13.5987 | 13.8211 | 14.1565 | 14.6058 | 14.91 | 15.3319 | 15.3953 | 15.5515 | 15.9727 | 16.3731 | 16.6466 | 17.178 | 17.7984 | 18.2133 | 18.458 | 18.568 | 18.6283 | 18.8617 | 18.8908 | 19.064 | 19.0346 | 19.0914 | 19.1879 | 19.2004 | 19.3548 | 19.4886

## Slide 8: Kaukolämmön mitattu ja lämpötilakorjattu käyttö
Kaukolämmön käyttö 33,2 TWh (v. 2023)
  lämpötilakorjattuna 33,8 TWh
Lämpötilakorjattu lämmön käyttö laski edellisvuodesta 0,3 %
Chart: TWh
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Mitattu käyttö (TWh) | 4.6 | 5.2 | 5.9 | 7 | 6.5648 | 7.6852 | 9.847 | 10.2175 | 11.8359 | 12.1964 | 13.3044 | 14.2522 | 15.1359 | 16.1844 | 17.4651 | 21.6512 | 20.9948 | 23.6066 | 22.2379 | 20.8521 | 22.2664 | 23.4924 | 23.5859 | 24.645 | 25.3383 | 24.8457 | 26.668 | 26.3584 | 27.5136 | 26.9206 | 25.6435 | 28.3739 | 29.6107 | 30.5455 | 29.503 | 29.281 | 30.1203 | 30.1013 | 29.3175 | 32.4156 | 35.8949 | 31.1924 | 34.0488 | 31.7097 | 31.5571 | 30.0431 | 33.2247 | 33.1362 | 33.4532 | 33.1868 | 30.0973 | 35.2998 | 32.9769 | 33.2274
Lämpötilakorjattu käyttö (TWh) | 4.8241 | 5.2505 | 6.1164 | 6.6982 | 7.3966 | 8.1497 | 9.1701 | 10.1561 | 11.0678 | 12.0751 | 13.0346 | 14.1161 | 15.3377 | 16.6972 | 18.2961 | 19.6959 | 20.9513 | 21.8703 | 22.4792 | 23.0422 | 23.5306 | 24.2218 | 24.7101 | 25.1501 | 25.4695 | 25.6918 | 25.8783 | 26.5251 | 27.1391 | 28.1221 | 28.486 | 29.0216 | 29.5967 | 29.975 | 30.2775 | 30.2997 | 30.8559 | 31.3568 | 31.7177 | 31.875 | 32.2095 | 32.4864 | 32.7817 | 32.8458 | 33.1772 | 33.5263 | 33.7676 | 33.8883 | 34.0991 | 34.3159 | 34.3388 | 34.0677 | 33.9234 | 33.814

## Slide 9: Asiakkaiden lukumäärä ja kaukolämpöverkon johtopituus
Chart: kpl
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Asiakkaiden lukumäärä | 129261 | 133493 | 137744 | 140851 | 143950 | 146366 | 148085 | 151498 | 154543 | 155497 | 157274 | 155110 | 160047 | 161459
Johtopituus | 12627 | 13058 | 13556 | 13854 | 14288.8 | 14472.1 | 14679.2 | 14916.8 | 15140.6 | 15427.3 | 15572.9 | 16099.7 | 16238.8 | 16464.5

## Slide 10: Lämpöindeksin kehitys kaukolämmitetyissä rakennuksissa
Lämpöindeksi kertoo, kuinka paljon tilojen ja käyttöveden lämmittämiseen on käytetty energiaa rakennustilavuutta tai pinta-alaa kohden.
Lämpöindeksi on normeerattu vastaamaan vertailukautta 1991-2020
Chart: kWh/m3,a
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
kWh/m3 | 77.65 | 72.1547 | 72.1269 | 68.794 | 65.9034 | 62.1007 | 60.8902 | 60.0361 | 58.5802 | 57.8494 | 55.9009 | 53.4742 | 51.5431 | 50.5892 | 50.791 | 50.76 | 50.7221 | 50.2507 | 49.2066 | 48.333 | 47.0631 | 46.1104 | 45.4218 | 45.1918 | 45.2034 | 44.5545 | 44.0604 | 44.2797 | 44.2299 | 44.5542 | 43.7737 | 43.4925 | 43.1187 | 42.0072 | 41.7169 | 40.9881 | 40.489 | 39.8031 | 39.3424 | 38.5786 | 37.8492 | 37.4275 | 37.0742 | 36.4286 | 36.0328 | 35.8858 | 35.812 | 35.3871 | 34.7275 | 34.4441 | 34.1146 | 33.5651 | 33.1829 | 32.7488
kWh/m2 | 256.245 | 238.1105 | 238.0189 | 227.0201 | 217.4812 | 204.9322 | 200.9377 | 198.1191 | 193.3147 | 190.903 | 184.4731 | 176.4647 | 170.0921 | 166.9444 | 167.6103 | 167.5078 | 167.3831 | 165.8273 | 162.3817 | 159.4988 | 155.3081 | 152.1644 | 149.8919 | 149.1328 | 149.1711 | 147.0299 | 145.3994 | 146.123 | 145.9586 | 147.0289 | 144.4533 | 143.5253 | 142.2916 | 138.6239 | 137.6657 | 135.2606 | 133.6136 | 131.3502 | 129.8299 | 127.3095 | 124.9024 | 123.5108 | 122.3447 | 120.2144 | 118.9082 | 118.4231 | 118.1797 | 116.7774 | 114.6006 | 113.6656 | 112.5783 | 110.7648 | 109.5037 | 108.0712

## Slide 11: Kaukolämmön hankinta ja yhteistuotannon osuus
Chart: TWh
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Yhteistuotantolämpö | 20.5129 | 23.1244 | 23.8116 | 24.6314 | 23.936 | 22.856 | 24.4595 | 23.9893 | 23.4311 | 24.7025 | 27.4196 | 24.6554 | 25.6953 | 25.4179 | 25.1683 | 24.406 | 24.5716 | 24.8773 | 24.9041 | 24.3563 | 20.2464 | 21.9701 | 19.9789 | 15.6693
Erillistuotanto | 6.6042 | 7.123 | 7.9488 | 8.0642 | 7.6217 | 8.3989 | 8.0655 | 8.4988 | 7.6949 | 9.9137 | 11.0371 | 9.3722 | 11.4404 | 9.5273 | 9.5754 | 8.8615 | 11.9795 | 11.6819 | 12.1727 | 12.211 | 13.3842 | 17.2307 | 16.8869 | 21.0699

## Slide 12: Kaukolämmön hankinta sekä kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet
Chart: 
| Lämmön talteenotto, lämpöpumpun tuotanto ja sähkökattiloiden tuotanto | Maakaasu | Hiili | Öljy | Turve | Jäte | Puu + muu bio | Muut
 | 0.19221 | 0.071 | 0.115 | 0.027 | 0.101 | 0.119 | 0.563 | 0.004
Kaukolämmön hankinta yhteensä | 36,7 TWh
Kaukolämmön tuotanto polttoaineilla | 29,7 TWh
Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkön tuotanto | 5,9 TWh
Edellisiin käytetyt polttoaineet | 43,2 TWh
Lämmön talteenotto, lämpöpumpun tuotanto ja sähkökattiloiden tuotanto | 7,0 TWh

## Slide 13: Kaukolämmön hankinnan energialähteet 2023 polttoaineluokittain
Jäte sisältää yhdyskuntajätteen, kierrätyspolttoaineet, purkupuun, kyllästetyn puun, muovijätteet ja vaaralliset jätteet.
  Jätteen bio-osuus on 54 % ja fossiilinen osuus 46 %.
Muu biomassa: Muut bioperäiset polttoaineet
Muut: Höyry, vety
Hiilidioksidineutraali* 70 prosenttia
  Uusiutuvat + lämmön talteenotto + sähkökattiloiden sähkönkulutus
Fossiiliset tuontipolttoaineet 17 prosenttia
Chart: 
| Energiapuu | Teollisuuden puutähde | Muu biomassa | Jäte | Lämmön talteenotto | Sähkökattila | Turve | Maakaasu | Kivihiili | Öljy | Muut
 | 0.296 | 0.111 | 0.054 | 0.091 | 0.171 | 0.02 | 0.084 | 0.063 | 0.08 | 0.027 | 0.002
*Hiilidioksidineutraaleiksi energialähteiksi on laskettu ne energialähteet, joiden hiilidioksidivaikutusta ei raportoida lämmön tuotannossa. Bioenergian ilmastovaikutus lasketaan maankäyttösektorilla ja kaukolämmöntuotantoon käytetyn sähkön päästöt sähköntuotannossa.

## Slide 14: Kaukolämmön hankinnan energialähteet 2023 polttoaineittain
Chart: 
| Energiapuu | Teollisuuden puutähde | Muu biomassa | Jäte | Lämmön talteenotto | Sähkökattila | Turve | Maakaasu | Kivihiili | Öljy | Muut | Kokopuu- tai rankahake | Metsätähdehake | Kuori | Sahanpuru | Muu | Kierrätyspuu | Puupelletit | Yhdyskuntajäte | Muut jätteet | Lämmön talteenotto | Lämpöpumppu | Sähkökattila | Jyrsinturve | Palaturve | Maakaasu | Kivihiili ja antrasiitti | Öljy | Muut polttoaineet
 | 0.296 | 0.111 | 0.054 | 0.091 | 0.171 | 0.02 | 0.084 | 0.063 | 0.08 | 0.027 | 0.002
 | 0 | 0.216 | 0.08 | 0.04 | 0.044 | 0.027 | 0.023 | 0.032 | 0.063 | 0.028 | 0.116 | 0.055 | 0.02 | 0.072 | 0.011 | 0.063 | 0.08 | 0.027 | 0.002

## Slide 15: Kaukolämmön hankinnan energialähteet 2023 ja 2022
Lämmön talteenotto: muuten hyödyntämättä jäävä lämpöenergia, esimerkiksi lämmön talteenotto jätevedestä, savukaasuista, kaukojäähdytyksen paluuvedestä.
Jäte: sisältää yhdyskuntajätteen, kierrätyspolttoaineet, purkupuun, kyllästetyn puun, muovijätteet ja vaaralliset jätteet.
Muu biomassa: muut bioperäiset polttoaineet
Muut: höyry, vety
Chart: 
| Energiapuu | Teollisuuden puutähde | Muu biomassa | Jäte | Lämmön talteenotto | Sähkökattila | Turve | Maakaasu | Kivihiili | Öljy | Muut
2023 | 0.296 | 0.111 | 0.054 | 0.091 | 0.171 | 0.02 | 0.084 | 0.063 | 0.08 | 0.027 | 0.002
2022 | 0.254 | 0.118 | 0.064 | 0.085 | 0.134 | 0.001 | 0.101 | 0.031 | 0.152 | 0.057 | 0.003

## Slide 16: Sähkökattiloiden tuottama lämpö
Sähkökattiloilla korvataan polttoaineiden käyttöä kun sähkön hinta on edullista.
Sähkökattiloiden rinnalla on yleensä lämpövarasto.
Chart: GWh
| 2021 | 2022 | 2023
Sähkökattiloiden tuottama lämpö | 16.0002 | 57.8799 | 745.639

## Slide 17: Kaukolämmön hankinnan energialähteet 1990-2023
Biomassa, hukkalämmöt ja sähkökattilat ovat korvanneet fossiilisia polttoaineita kaukolämmön tuotannossa.
Biomassan käyttö on 2,5-kertaistunut vuodesta 2010.
Hukkalämpöjen määrä on viisinkertaistunut vuodesta 2010. Hukkalämpöjä hyödyntämällä vältetään polttoaineiden käyttöä.
*sisältää lämpöpumput, lämmön talteenoton ja sähkökattilat
Chart: 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
hiili | 0.436 | 0.451 | 0.41 | 0.412 | 0.402 | 0.375 | 0.3763 | 0.3611 | 0.2946 | 0.2782 | 0.2644 | 0.27427 | 0.26223 | 0.26059 | 0.25055 | 0.236 | 0.25409 | 0.23995 | 0.21754 | 0.22213 | 0.20477 | 0.22702 | 0.22332 | 0.24115 | 0.22424 | 0.19569 | 0.22914 | 0.22892 | 0.1944 | 0.17641 | 0.11486 | 0.11481 | 0.15235 | 0.080049
öljy | 0.11 | 0.104 | 0.102 | 0.094 | 0.1 | 0.087 | 0.0824 | 0.0602 | 0.0709 | 0.0785 | 0.0841 | 0.091413 | 0.083644 | 0.080872 | 0.06411 | 0.057348 | 0.063641 | 0.065904 | 0.048745 | 0.072848 | 0.071663 | 0.046647 | 0.050259 | 0.0295 | 0.02814 | 0.029404 | 0.030642 | 0.021658 | 0.022122 | 0.019301 | 0.012498 | 0.029796 | 0.056688 | 0.027202
maakaasu | 0.211 | 0.203 | 0.24 | 0.252 | 0.248 | 0.263 | 0.2594 | 0.2898 | 0.3424 | 0.3565 | 0.34489 | 0.31005 | 0.31767 | 0.30738 | 0.32993 | 0.33756 | 0.29743 | 0.29432 | 0.31545 | 0.28982 | 0.30221 | 0.24182 | 0.24772 | 0.22522 | 0.19554 | 0.16807 | 0.12541 | 0.099782 | 0.12643 | 0.10732 | 0.11397 | 0.10004 | 0.031217 | 0.062805
turve | 0.199 | 0.199 | 0.205 | 0.195 | 0.195 | 0.217 | 0.214 | 0.2117 | 0.2005 | 0.1875 | 0.18992 | 0.20717 | 0.2048 | 0.21523 | 0.20151 | 0.17684 | 0.20067 | 0.21882 | 0.19641 | 0.17208 | 0.19224 | 0.19408 | 0.16163 | 0.13869 | 0.14576 | 0.16219 | 0.14744 | 0.14538 | 0.15534 | 0.15334 | 0.14104 | 0.10581 | 0.10135 | 0.083527
hukkalämmöt | 0.0037171 | 0.0091128 | 0.01022 | 0.016319 | 0.015942 | 0.02025 | 0.022542 | 0.023852 | 0.031236 | 0.033995 | 0.02203 | 0.03448 | 0.035861 | 0.037931 | 0.043306 | 0.054942 | 0.083124 | 0.094681 | 0.094361 | 0.108 | 0.13681 | 0.141 | 0.1351 | 0.19157
Jäte | 0.016367 | 0.018049 | 0.019489 | 0.035125 | 0.051819 | 0.057849 | 0.065875 | 0.075626 | 0.072863 | 0.080138 | 0.091704 | 0.078059 | 0.084735 | 0.091183
puu, muu bio | 0.022145 | 0.02156 | 0.023416 | 0.031934 | 0.042986 | 0.046541 | 0.055147 | 0.062894 | 0.066388 | 0.075 | 0.09802 | 0.092722 | 0.10453 | 0.10546 | 0.12635 | 0.15642 | 0.14392 | 0.13975 | 0.16322 | 0.1802 | 0.18143 | 0.22823 | 0.24684 | 0.28141 | 0.30562 | 0.32067 | 0.31155 | 0.32858 | 0.32844 | 0.34927 | 0.38551 | 0.42787 | 0.43596 | 0.46139
muu | 0.021855 | 0.02144 | 0.019584 | 0.015066 | 0.012014 | 0.011459 | 0.012753 | 0.014306 | 0.025212 | 0.0243 | 0.014955 | 0.015253 | 0.016904 | 0.01415 | 0.011605 | 0.015578 | 0.017696 | 0.017405 | 0.027406 | 0.028922 | 0.009294 | 0.0096663 | 0.014884 | 0.010968 | 0.0055777 | 0.011187 | 0.0068207 | 0.005375 | 0.00604 | 0.0062109 | 0.0036086 | 0.002601 | 0.0025955 | 0.002271

## Slide 18: Kaukolämmön hankinnan energialähteet 1976-2023
*sisältää lämpöpumput, lämmön talteenoton ja sähkökattilat
Chart: 
| 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
hiili | 0.29 | 0.321 | 0.37 | 0.379 | 0.377 | 0.357 | 0.408 | 0.467 | 0.498 | 0.493 | 0.468 | 0.466 | 0.487 | 0.468 | 0.436 | 0.451 | 0.41 | 0.412 | 0.402 | 0.375 | 0.3763 | 0.3611 | 0.2946 | 0.2782 | 0.2644 | 0.27427 | 0.26223 | 0.26059 | 0.25055 | 0.236 | 0.25409 | 0.23995 | 0.21754 | 0.22213 | 0.20477 | 0.22702 | 0.22332 | 0.24115 | 0.22424 | 0.19569 | 0.22914 | 0.22892 | 0.1944 | 0.17641 | 0.11486 | 0.11481 | 0.15235 | 0.080049
öljy | 0.601 | 0.556 | 0.469 | 0.439 | 0.431 | 0.444 | 0.348 | 0.24 | 0.197 | 0.224 | 0.214 | 0.185 | 0.148 | 0.128 | 0.11 | 0.104 | 0.102 | 0.094 | 0.1 | 0.087 | 0.0824 | 0.0602 | 0.0709 | 0.0785 | 0.0841 | 0.091413 | 0.083644 | 0.080872 | 0.06411 | 0.057348 | 0.063641 | 0.065904 | 0.048745 | 0.072848 | 0.071663 | 0.046647 | 0.050259 | 0.0295 | 0.02814 | 0.029404 | 0.030642 | 0.021658 | 0.022122 | 0.019301 | 0.012498 | 0.029796 | 0.056688 | 0.027202
maakaasu | 0.041 | 0.041 | 0.036 | 0.039 | 0.042 | 0.041 | 0.039 | 0.029 | 0.031 | 0.038 | 0.067 | 0.106 | 0.118 | 0.177 | 0.211 | 0.203 | 0.24 | 0.252 | 0.248 | 0.263 | 0.2594 | 0.2898 | 0.3424 | 0.3565 | 0.34489 | 0.31005 | 0.31767 | 0.30738 | 0.32993 | 0.33756 | 0.29743 | 0.29432 | 0.31545 | 0.28982 | 0.30221 | 0.24182 | 0.24772 | 0.22522 | 0.19554 | 0.16807 | 0.12541 | 0.099782 | 0.12643 | 0.10732 | 0.11397 | 0.10004 | 0.031217 | 0.062805
turve | 0.028 | 0.047 | 0.099 | 0.115 | 0.121 | 0.119 | 0.145 | 0.186 | 0.201 | 0.198 | 0.205 | 0.197 | 0.203 | 0.183 | 0.199 | 0.199 | 0.205 | 0.195 | 0.195 | 0.217 | 0.214 | 0.2117 | 0.2005 | 0.1875 | 0.18992 | 0.20717 | 0.2048 | 0.21523 | 0.20151 | 0.17684 | 0.20067 | 0.21882 | 0.19641 | 0.17208 | 0.19224 | 0.19408 | 0.16163 | 0.13869 | 0.14576 | 0.16219 | 0.14744 | 0.14538 | 0.15534 | 0.15334 | 0.14104 | 0.10581 | 0.10135 | 0.083527
hukkalämmöt | 0.0037171 | 0.0091128 | 0.01022 | 0.016319 | 0.015942 | 0.02025 | 0.022542 | 0.023852 | 0.031236 | 0.033995 | 0.02203 | 0.03448 | 0.035861 | 0.037931 | 0.043306 | 0.054942 | 0.083124 | 0.094681 | 0.094361 | 0.108 | 0.13681 | 0.141 | 0.1351 | 0.19157
Jäte | 0.016367 | 0.018049 | 0.019489 | 0.035125 | 0.051819 | 0.057849 | 0.065875 | 0.075626 | 0.072863 | 0.080138 | 0.091704 | 0.078059 | 0.084735 | 0.091183
puu, muu bio | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 0.012501 | 0.015583 | 0.029863 | 0.024381 | 0.031817 | 0.025371 | 0.024127 | 0.024783 | 0.025403 | 0.023015 | 0.022145 | 0.02156 | 0.023416 | 0.031934 | 0.042986 | 0.046541 | 0.055147 | 0.062894 | 0.066388 | 0.075 | 0.09802 | 0.092722 | 0.10453 | 0.10546 | 0.12635 | 0.15642 | 0.14392 | 0.13975 | 0.16322 | 0.1802 | 0.18143 | 0.22823 | 0.24684 | 0.28141 | 0.30562 | 0.32067 | 0.31155 | 0.32858 | 0.32844 | 0.34927 | 0.38551 | 0.42787 | 0.43596 | 0.46139
muu | 0.039 | 0.033 | 0.022 | 0.019 | 0.016499 | 0.023417 | 0.030137 | 0.053619 | 0.041183 | 0.021629 | 0.021873 | 0.021217 | 0.018597 | 0.020985 | 0.021855 | 0.02144 | 0.019584 | 0.015066 | 0.012014 | 0.011459 | 0.012753 | 0.014306 | 0.025212 | 0.0243 | 0.014955 | 0.015253 | 0.016904 | 0.01415 | 0.011605 | 0.015578 | 0.017696 | 0.017405 | 0.027406 | 0.028922 | 0.009294 | 0.0096663 | 0.014884 | 0.010968 | 0.0055777 | 0.011187 | 0.0068207 | 0.005375 | 0.00604 | 0.0062109 | 0.0036086 | 0.002601 | 0.0025955 | 0.002271
dummy | 1

## Slide 19: Kaukolämmön energialähteet 2023 maakunnittain
Huom! Kaukolämmön energialähteiden osuus kaukolämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa on arvioitu yleisillä kertoimilla, joita ei ole muokattu maakuntakohtaiselle tasolle.
Chart: 
| Uusimaa | Varsinais-Suomi | Satakunta | Kanta-Häme | Pirkanmaa | Päijät-Häme | Kymenlaakso | Etelä-Karjala | Etelä-Savo | Pohjois-Savo | Pohjois-Karjala | Keski-Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Pohjanmaa | Keski-Pohjanmaa | Pohjois-Pohjanmaa | Kainuu | Lappi | Ahvenanmaa
Bio | 0.28325 | 0.54004 | 0.75015 | 0.39213 | 0.4561 | 0.4728 | 0.59735 | 0.72775 | 0.77814 | 0.52826 | 0.65148 | 0.69473 | 0.51472 | 0.4272 | 0.4795 | 0.50209 | 0.57134 | 0.57779 | 0.76609
Jäte | 0.086829 | 0.085052 | 0.081486 | 0.36003 | 0.12518 | 0.27501 | 0.10536 | 0 | 0 | 0.10013 | 0 | 0.0064979 | 0 | 0.28501 | 0.0014598 | 0.053372 | 0.063609 | 0 | 0
Lämmön talteenotto | 0.20097 | 0.25501 | 0.082036 | 0.16718 | 0.15767 | 0.14428 | 0.11441 | 0.041975 | 0.028893 | 0.16947 | 0.17957 | 0.067033 | 0.082825 | 0.066987 | 0.26805 | 0.27894 | 0.12697 | 0.10707 | 0.11799
Sähkökattila | 0.014463 | 0.012395 | 0.00038215 | 0 | 0.031041 | 0.0031466 | 0 | 0.087604 | 0 | 0 | 0.0052275 | 0 | 0.10373 | 0.15081 | 0 | 0.0018978 | 0 | 0.031964 | 0
Turve | 0.011449 | 0.026094 | 0.05032 | 0.033137 | 0.067899 | 0.046956 | 0.089538 | 0.066643 | 0.18187 | 0.18644 | 0.127 | 0.20597 | 0.2795 | 0.046313 | 0.20445 | 0.14805 | 0.20622 | 0.24781 | 0.00055685
Maakaasu | 0.13209 | 0 | 0.0022165 | 0.031455 | 0.14182 | 0.040809 | 0.086086 | 0.044525 | 0 | 0 | 0 | 0.0013336 | 0 | 0 | 0 | 0.0017713 | 0.025021 | 0 | 0
Kivihiili | 0.22894 | 0.039056 | 0.00042193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00050001 | 0 | 0.0018346 | 0 | 0.011311 | 0 | 0 | 0.00073922 | 0 | 0
Öljy | 0.042017 | 0.042353 | 0.031604 | 0.016077 | 0.019534 | 0.016997 | 0.0072503 | 0.0082502 | 0.011094 | 0.015205 | 0.036723 | 0.011629 | 0.019225 | 0.0052291 | 0.0083279 | 0.013878 | 0.0061076 | 0.016516 | 0.11536
Muut | 0 | 0 | 0.0013815 | 0 | 0.00075448 | 0 | 0 | 0.023255 | 0 | 0 | 0 | 0.010965 | 0 | 0.0071484 | 0.038215 | 0 | 0 | 0.018848 | 0

## Slide 20: Kaukolämmön energialähteet maakunnittain vuosina 2005 ja 2023
Vuosi 2005
Vuosi 2023

## Slide 21: Uusiutuvien polttoaineiden käyttö kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon
Chart: GWh
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Kaukolämpö ja yhteistuotantosähkö | 875.8 | 814.3 | 924.6 | 921.7 | 789 | 806.1 | 829.3 | 918.8 | 1313.7 | 1818 | 1994.8 | 2602.4 | 2938.2 | 3346.52 | 3667.86 | 3805.96 | 4046.42 | 4672.58 | 4986.32 | 5773.9 | 6950.92 | 6963.24 | 6744.98 | 7489.08 | 9130.04 | 11207.8 | 12148.74 | 14342.78 | 15819.54 | 17238.68 | 17013.64 | 18302.69 | 19605.7 | 19918.05 | 21053.47 | 20898.86 | 27208.3 | 26561.84 | 27119.74
Kaukolämmön erillistuotanto | 441 | 412 | 641 | 787 | 830.9 | 757.6 | 860.8 | 1006.72 | 1092.5 | 1165.54 | 1278.42 | 1606.86 | 1676.96 | 1751.24 | 2009.12 | 1983.46 | 2024.92 | 2194.48 | 2459.54 | 2477.36 | 2579.68 | 3130.98 | 3692.26 | 3931.28 | 4422.68 | 5286.3 | 5443.35 | 5753.06 | 6183.18 | 7177.52 | 8937.33 | 8934.62 | 11125.06

## Slide 22: Hukka- ja ympäristölämpöjen ja sähkökattiloiden hyödyntäminen
Sähkökattiloilla tuotettiin lämpöä 750 GWh vuonna 2023.
Hukka- ja ympäristölämpöjen talteenotolla tuotettiin 6 249 GWh kaukolämpöä.
Siirtimillä talteen otettua lämpöä 4 230 GWh
  Merkittävimmät lämmönlähteet: savukaasut, teollisuusprosessit sekä geoterminen energia
Lämpöpumpuilla tuotettua lämpöä 2 020 GWh
  Merkittävimmät lämmönlähteet: jätevesi, kaukojäähdytyksen paluuvesi ja datakeskukset
Chart: GWh
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Hukkalämmöt | 730.7 | 777.5 | 986.5 | 1177.1 | 1123.2 | 1209.9 | 1283.9 | 1282.5 | 1405.9 | 2231.8 | 2970.2 | 3302.55 | 3373 | 3843.1 | 4530.65 | 5447.2002 | 4982.0799 | 6994.596

## Slide 23: Kaukolämmön kokonaispäästöt
Kaukolämmön tuotannon CO2-päästöt olivat vuonna 2023 3,1 milj. tonnia
Kaukolämmön kokonaispäästöt laskivat edellisvuodesta 22 %
Chart: milj. t CO2
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
CO2-päästöt, milj. t CO2 | 6.6936 | 7.0385 | 5.946 | 5.7351 | 5.1483 | 5.6448 | 5.414 | 5.4496 | 4.9956 | 3.7555 | 4.0079 | 4.0404 | 3.1334
Kaukolämmön tuotanto, TWh | 34.0276 | 37.1357 | 34.9452 | 34.7437 | 33.2675 | 36.5511 | 36.5592 | 37.0768 | 36.5673 | 33.6354 | 39.0958 | 36.7578 | 36.7393

## Slide 24: Kaukolämmön hankinnan hiilidioksidipäästöt
Vuonna 2023 kaukolämmön tuotannon ominaispäästöt olivat 85 gCO2/kWh
  Laskua edellisvuoteen: 26 %
  Päästöt laskeneet 58 % vuodesta 2010
Yhteistuotantolaitosten polttoaineet on jyvitetty hyödynjakomenetelmällä
Lähteet:
Tilastokeskus (2000…2022)
Energiateollisuus ry (1976…1999, 2023)
Chart: g CO2 /kWh
| 1976 | 1980 | 1985 | 1987 | 1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
 | 276.1072 | 279.3688 | 292.2882 | 290.7152 | 271.6758 | 244.1654 | 229.7806 | 222.1 | 229.6 | 225 | 222.6 | 216.5 | 207.6 | 214.3 | 221.3 | 204.5 | 206.5 | 202.3 | 196.6 | 192.2 | 178.5 | 170.3 | 158.8 | 159.7 | 151.4 | 150.3 | 140.7 | 122.9 | 110.4 | 116 | 85.2862

## Slide 25: Kaukolämmön keskihinta sekä minimi- ja maksimiarvot (sis. alv)
Hinta sisältää kaikki verot, teho- ja energiamaksut ja mahdolliset muut vuotuiset kaukolämpömaksut. Ei sisällä liittymismaksuja.
Lämmön myynnillä painotettu keskihinta: 100,69 €/MWh
Aritmeettinen keskihinta: 96,26 €/MWh
Chart: €/MWh
| 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
 | 25.5646 | 26.2373 | 27.5828 | 22.5372 | 20.8553 | 22.2008 | 23.7145 | 25.7328 | 26.7419 | 27.5828 | 28.2556 | 28.9283 | 30.6102 | 30.1056 | 31.7875 | 32.4603 | 32.9648 | 34.6467 | 36.58 | 37.72 | 37.75 | 38.9 | 41.4 | 44.07 | 45.55 | 51.73 | 56.1592 | 54.8149 | 65.3623 | 67.8339 | 72.7336 | 73.3727 | 75.7452 | 74.8137 | 76.7727 | 79.1109 | 80.8464 | 82.2343 | 82.8353 | 88.2201 | 96.2601
 | 21.8678 | 22.1335 | 21.6138 | 18.0432 | 16.3613 | 17.9171 | 18.3039 | 19.1785 | 20.8587 | 21.4322 | 22.3421 | 22.8584 | 24.177 | 23.4807 | 25.2013 | 25.9295 | 26.1414 | 28.0638 | 30.64 | 31.08 | 29.89 | 32.45 | 32.87 | 34.03 | 37.41 | 36.54 | 40.96 | 44.48 | 43.55 | 44.43 | 49.76 | 46.98 | 48.73 | 48.3 | 48.07 | 48.2681 | 48.1712 | 48.4333 | 47.7118 | 47.7522 | 47.3433
 | 47.5131 | 49.8206 | 42.1546 | 42.7937 | 42.4759 | 41.3742 | 43.8752 | 44.1342 | 44.5698 | 44.3764 | 49.0234 | 49.718 | 48.7947 | 51.9415 | 57.1688 | 49.9821 | 55.3439 | 57.2175 | 56.83 | 54.97 | 63.9 | 56.23 | 60.03 | 74.73 | 68.42 | 80.36 | 85.07 | 82.55 | 100.31 | 110.81 | 123.96 | 125.15 | 125.11 | 118.5 | 126.39 | 106.6959 | 109.7266 | 119.7241 | 115.3287 | 120.6754 | 130.7695

## Slide 26: Kaukolämpöyritysten lukumäärän jakautuma lämmön keskihinnan mukaan vuonna 2023 (sis. alv)
Hinta sisältää kaikki verot, teho- ja energiamaksut ja mahdolliset muut vuotuiset kaukolämpömaksut. Ei sisällä liittymismaksuja.
Kuvaaja edustaa vain tilaston myynti-osioon vastanneita yrityksiä.
Chart: €/MWh
| 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 | 130-135
pros | 0.010101 | 0 | 0 | 0 | 0.010101 | 0.030303 | 0.070707 | 0.070707 | 0.13131 | 0.14141 | 0.12121 | 0.13131 | 0.14141 | 0.080808 | 0.010101 | 0.010101 | 0.030303 | 0.010101

## Slide 27: Kaukolämmön hinta uudisrakennuksissa (€/MWh) Teho- ja energiamaksu, sis. verot
Hinta sisältää kaikki verot, teho- ja energiamaksut ja mahdolliset muut vuotuiset kaukolämpömaksut. Ei sisällä liittymismaksuja.
Lähde: Energiateollisuus ry, Hintatilasto 07/2023
Chart: €/MWh
| 40909 | 41091 | 41275 | 41456 | 41640 | 41821 | 42005 | 42186 | 42370 | 42552 | 42736 | 42917 | 43101 | 43282 | 43466 | 43647 | 43831 | 44013 | 44197 | 44378 | 44562 | 44743 | 44927 | 45108 | 45474 | 45474
Pientalo (600 m³) | 74.34 | 74.34 | 80.23 | 80.43 | 82.98 | 83.11 | 84.35 | 83.99 | 84.09 | 84.35 | 84.53 | 84.51 | 84.73 | 85.09 | 86.13 | 86.14 | 87.045 | 86.9948 | 88.098 | 88.9295 | 92.0343 | 94.4406 | 101.6265 | 103.2978 | 108.185 | 108.185
Rivitalo/pienkerrostalo (5000 m³) | 68.62 | 69.33 | 74.57 | 74.75 | 75.99 | 76.29 | 77.67 | 77.06 | 77.15 | 77.36 | 78.28 | 78.32 | 78.64 | 79.45 | 81.65 | 81.84 | 82.521 | 82.5722 | 83.5897 | 85.4674 | 87.2483 | 89.3982 | 98.7454 | 99.4439 | 104.1726 | 104.1726
Kerrostalo (20000 m³) | 64.97 | 65.01 | 69.98 | 69.63 | 70.32 | 70.47 | 71.98 | 71.78 | 71.58 | 71.91 | 72.76 | 72.81 | 73.5 | 74.78 | 77.07 | 76.8 | 76.7984 | 76.8611 | 77.8617 | 81.4389 | 83.2032 | 85.2072 | 96.2814 | 96.9163 | 98.921 | 98.921

## Slide 28: Kaukolämmön reaalihinnan kehitys Elinkustannusindeksillä korjattuna, verollinen ja veroton keskihinta
Lähde: Energiateollisuus ry, Hintatilasto 07/2023
Chart: 
| 01/10 | 01/11 | 01/12 | 01/12 | 01/14 | 01/15 | 01/16 | 01/17 | 01/18 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23
kaukolämmön reaalihinta | 100 | 102.7298 | 111.9867 | 112.4294 | 115.9825 | 115.2833 | 123.5384 | 121.4945 | 122.9854 | 122.9443 | 125.9905 | 124.9738 | 125.1812 | 124.6918 | 126.0549 | 125.5782 | 125.9811 | 126.4257 | 130.001 | 128.9738 | 129.215 | 128.8603 | 129.8298 | 132.3584 | 131.4353 | 128.5539 | 138.5204 | 135.6208
kaukolämmön veroton reaalihinta | 100 | 102.7298 | 104.7609 | 105.175 | 105.3256 | 104.6906 | 114.6015 | 112.7055 | 115.8512 | 115.8124 | 118.846 | 117.8871 | 116.1255 | 115.6715 | 118.5783 | 118.1299 | 118.2787 | 118.6961 | 122.4764 | 121.5087 | 121.5965 | 121.2628 | 122.4661 | 124.8512 | 123.3576 | 120.6532 | 135.9288 | 133.0834

## Slide 29: Kaukolämmön käytön jakaantuminen 2023
Chart: 
| Asuminen | Teollisuus | Muut
 | 0.53645 | 0.094407 | 0.36914

## Slide 30: Asiakkaiden osuudet sopimusteholuokittain
Kaukolämpöasiakkaita: 160 000
Noin 130 000 asuintaloasiakasta
3,0 miljoonaa asukasta

## Slide 31: Kaukolämmön tuotantokapasiteetti ja asiakkaiden sopimusteho
Chart: GW
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Tuotantokapasiteetti | 2.409 | 2.647 | 3.171 | 3.442 | 4.271 | 4.654 | 5.519 | 6.554 | 7.326 | 7.78 | 8.367 | 9.127 | 10.546 | 11.389 | 11.939 | 12.632 | 13.269 | 14.081 | 14.453 | 15.221 | 15.512 | 16.13 | 16.29 | 16.09 | 16.28 | 17.12 | 17.29 | 17.47 | 17.526 | 17.81 | 17.99 | 18.22 | 19.0365 | 19.312 | 19.45 | 19.58 | 20.0763 | 20.3945 | 20.5 | 20.7872 | 21.6802 | 22.1472 | 22.1842 | 22.4809 | 22.5405 | 22.7931 | 22.7372 | 23.1854 | 23.368 | 23.5245 | 24.2283 | 24.2035 | 24.6964 | 25.0066
Sopimusteho | 1.708 | 2.055 | 2.403 | 2.772 | 3.261 | 3.759 | 4.25 | 4.785 | 5.28 | 5.819 | 6.547 | 7.376 | 8.114 | 8.842 | 9.5 | 10.067 | 10.454 | 10.85 | 11.35 | 11.6 | 12.025 | 12.29 | 12.47 | 12.47 | 12.72 | 12.8061 | 12.9709 | 13.2798 | 13.5987 | 13.8211 | 14.1565 | 14.6058 | 14.91 | 15.3319 | 15.3953 | 15.5515 | 15.9727 | 16.3731 | 16.6466 | 17.178 | 17.7984 | 18.2133 | 18.458 | 18.568 | 18.6283 | 18.8617 | 18.8908 | 19.064 | 19.0346 | 19.0914 | 19.1879 | 19.2004 | 19.3548 | 19.4886

## Slide 32: Analyysi

## Slide 33: Kaukolämmön arvioitu kulutus kuukausittain
Vuosi 2023 oli noin 0,3 astetta normaalivuotta lämpimämpi.
Kuukausilämpötilat erosivat kuitenkin keskimääräisestä vuodesta.
Tammi-, helmi- ja kesäkuukaudet olivat normaalia lämpimämpiä, mutta maaliskuu ja loppuvuosi olivat normaalia kylmempiä.

## Slide 34: Vertailu 2021 - Huolimatta suuresta erosta kokonaiskysynnässä, sähkön ja lämmön piikkikulutukset ovat varsin lähellä toisiaan
Chart: MW
Lähde: Energiateollisuus, Helen open data 2021, tunnittainen kysyntä, kaukolämmön kysyntä skaalattu Helenin tuntidatan perusteella
Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu
Vuonna 2021 kaukolämmön ja sähkön kulutuspiikit osuivat samoihin hetkiin.
Kaukolämmön suuri osuus lämmityksessä pienentää sähkön kysyntähuippuja merkittävästi.
Kaukolämpö tukee sähköjärjestelmää.

## Slide 35: Vertailu 2021 – sähkön ja kaukolämmön kysyntähuippu talvella
Kaukolämmön kysyntä on huippukulutuksen aikaan samaa suuruusluokkaa kuin sähkön kysyntä vaikka vuositasolla sähkön kysyntä on merkittävästi kaukolämmön kysyntää suurempaa (n. 85 TWh vs n. 35 TWh)
Kaukolämmön CHP-laitokset tuottavat merkittävän määrän sähköä (2 500 MW) samalla kuin tuottavat lämpöä
Kaukolämmön suuri osuus lämmityksessä pienentää sähkön kysyntähuippuja merkittävästi, sähkön tuotannon lisäksi

## Slide 36: Sähkökattiloiden vaikutus polttoaineiden kulutukseen – Sähkökattila laski Seinäjoen kaukolämpöverkon polttoainetarvetta merkittävästi
Chart: Kaukolämmön tuotanto, GWh
| 2022 | 2023
Kaukolämmön tuotanto | 523.9 | 549.2
Chart: Sähkön tuotanto, GWh
| 2022 | 2023
Sähkön tuotanto | 156.7 | 68.7
Chart: Polttoaineet, GWh
| 2022 | 2023
Polttoaineet | 829.8 | 570.8
-31 %
Vaikka kaukolämmön tarve verkossa hieman kasvoi, polttoaineita kului sähkön ja lämmön tuotantoon reilu 30% vähemmän. Sähkökattilalla tuotettiin noin 20% verkon lämmön tarpeesta. Seinäjoella sähkökattilan käyttöönotto laski yhdessä laskeneiden sähkön markkinahintojen kanssa myös sähköntuotantoa merkittävästi.

## Slide 37: Tulevaisuusskenaariot

## Slide 38: Fossiilisten ja turpeen käyttö laskee nopeasti
Chart: GWh
| 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Hiili | 4732.6503 | 3555.1815 | 2068.9332 | 701.8362 | 60.5918 | 51.7532 | 38.5996 | 32.5598 | 32.4947
Kaasu | 4105.606 | 2190.727 | 2270.6449 | 1766.7714 | 1438.3532 | 1565.3035 | 1569.8088 | 1332.0834 | 382.3958
Öljy | 974.4669 | 393.3198 | 360.4818 | 171.3395 | 138.7935 | 146.0969 | 100.4301 | 86.1585 | 75.5338
Turve | 2796.2075 | 2019.834 | 1572.2502 | 1063.0728 | 703.6558 | 480.9572 | 381.5879 | 256.5588 | 159.1675

## Slide 39: Biomassan ja jätteen osuus kaukolämmössä tulee laskemaan hieman vuosikymmenen loppua kohden
Chart: GWh
| 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Biomassa ja pelletti | 12093.1022 | 13837.66 | 14496.2534 | 13847.1987 | 13061.0001 | 12541.6229 | 12031.7848 | 11547.3526 | 11982.7086
Jäte | 2525.9156 | 2919.2427 | 2918.3588 | 2788.5796 | 2751.5996 | 2733.2151 | 2605.5318 | 2542.1309 | 2483.7246
Kierrätyspolttoaineet | 597.6229 | 569.091 | 656.4224 | 727.5218 | 716.6498 | 657.8309 | 598.7791 | 604.825 | 609.1243

## Slide 40: Sähköistyvä kaukolämmön tuotanto korvaa fossiilisia ja turvetta sekä pienentää biomassan energiakäytön tarvetta
Chart: GWh
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Sähkökattilat | 0 | 60.1128 | 545.0053 | 1136.98 | 2668.6761 | 3627.9307 | 3320.9298 | 3143.078 | 2870.8824 | 3003.6808
LTO, HL ja LP | 4399.0751 | 4305.4355 | 5322.7744 | 5882.0577 | 7631.5219 | 8799.3858 | 9739.979 | 10703.9801 | 11837.5809 | 12309.8638

## Slide 41: Kaukolämmön hankinnan energialähteet 1990-2030
*sisältää lämpöpumput ja hukkalämmöt
Lähde vuosille 2024-2030: Jäsenkysely keväällä 2024
Chart: 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
hiili | 0.436 | 0.451 | 0.41 | 0.412 | 0.402 | 0.375 | 0.3763 | 0.3611 | 0.2946 | 0.2782 | 0.2644 | 0.27427 | 0.26223 | 0.26059 | 0.25055 | 0.236 | 0.25409 | 0.23995 | 0.21754 | 0.22213 | 0.20477 | 0.22702 | 0.22332 | 0.24115 | 0.22424 | 0.19569 | 0.22914 | 0.22892 | 0.1944 | 0.17641 | 0.11486 | 0.11481 | 0.15235 | 0.080049 | 0.065969 | 0.022375 | 0.001936 | 0.0016568 | 0.0012382 | 0.0010466 | 0.0010469
öljy | 0.11 | 0.104 | 0.102 | 0.094 | 0.1 | 0.087 | 0.0824 | 0.0602 | 0.0709 | 0.0785 | 0.0841 | 0.091413 | 0.083644 | 0.080872 | 0.06411 | 0.057348 | 0.063641 | 0.065904 | 0.048745 | 0.072848 | 0.071663 | 0.046647 | 0.050259 | 0.0295 | 0.02814 | 0.029404 | 0.030642 | 0.021658 | 0.022122 | 0.019301 | 0.012498 | 0.029796 | 0.056688 | 0.027202 | 0.011494 | 0.0054625 | 0.0044346 | 0.0046769 | 0.0032216 | 0.0027695 | 0.0024335
maakaasu | 0.211 | 0.203 | 0.24 | 0.252 | 0.248 | 0.263 | 0.2594 | 0.2898 | 0.3424 | 0.3565 | 0.34489 | 0.31005 | 0.31767 | 0.30738 | 0.32993 | 0.33756 | 0.29743 | 0.29432 | 0.31545 | 0.28982 | 0.30221 | 0.24182 | 0.24772 | 0.22522 | 0.19554 | 0.16807 | 0.12541 | 0.099782 | 0.12643 | 0.10732 | 0.11397 | 0.10004 | 0.031217 | 0.062805 | 0.0724 | 0.056327 | 0.045957 | 0.050109 | 0.050357 | 0.042818 | 0.01232
turve | 0.199 | 0.199 | 0.205 | 0.195 | 0.195 | 0.217 | 0.214 | 0.2117 | 0.2005 | 0.1875 | 0.18992 | 0.20717 | 0.2048 | 0.21523 | 0.20151 | 0.17684 | 0.20067 | 0.21882 | 0.19641 | 0.17208 | 0.19224 | 0.19408 | 0.16163 | 0.13869 | 0.14576 | 0.16219 | 0.14744 | 0.14538 | 0.15534 | 0.15334 | 0.14104 | 0.10581 | 0.10135 | 0.083527 | 0.050132 | 0.033892 | 0.022482 | 0.015397 | 0.012241 | 0.0082468 | 0.005128
sähkökattila | 0.0015265 | 0.001675 | 0.0041644 | 0.0044507 | 0.0053572 | 0.0095731 | 0.00026613 | 0.0029493 | 0.0027895 | 0.0022559 | 1.5597e-05 | 0.00038437 | 0.0014543 | 0.020422 | 0.036253 | 0.08508 | 0.11592 | 0.10631 | 0.10083 | 0.092281 | 0.096772
hukkalämmöt | 0.0037171 | 0.0091128 | 0.01022 | 0.016319 | 0.015942 | 0.02025 | 0.022542 | 0.023852 | 0.031236 | 0.033995 | 0.020503 | 0.032805 | 0.031697 | 0.03348 | 0.037949 | 0.045369 | 0.082858 | 0.091731 | 0.091571 | 0.10574 | 0.13679 | 0.14062 | 0.13365 | 0.17115 | 0.18755 | 0.2433 | 0.28115 | 0.3118 | 0.34337 | 0.38051 | 0.3966
jäte | 0.016367 | 0.018049 | 0.019489 | 0.035125 | 0.051819 | 0.057849 | 0.065875 | 0.075626 | 0.072863 | 0.080138 | 0.091704 | 0.078059 | 0.084735 | 0.091183 | 0.093053 | 0.088903 | 0.087916 | 0.087497 | 0.083581 | 0.081714 | 0.08002
puu, muu bio | 0.022145 | 0.02156 | 0.023416 | 0.031934 | 0.042986 | 0.046541 | 0.055147 | 0.062894 | 0.066388 | 0.075 | 0.09802 | 0.092722 | 0.10453 | 0.10546 | 0.12635 | 0.15642 | 0.14392 | 0.13975 | 0.16322 | 0.1802 | 0.18143 | 0.22823 | 0.24684 | 0.28141 | 0.30562 | 0.32067 | 0.31155 | 0.32858 | 0.32844 | 0.34927 | 0.38551 | 0.42787 | 0.43596 | 0.46139 | 0.46222 | 0.44146 | 0.41731 | 0.40149 | 0.38596 | 0.37118 | 0.38606
muu | 0.021855 | 0.02144 | 0.019584 | 0.015066 | 0.012014 | 0.011459 | 0.012753 | 0.014306 | 0.025212 | 0.0243 | 0.014955 | 0.015253 | 0.016904 | 0.01415 | 0.011605 | 0.015578 | 0.017696 | 0.017405 | 0.027406 | 0.028922 | 0.009294 | 0.0096663 | 0.014884 | 0.010968 | 0.0055777 | 0.011187 | 0.0068207 | 0.005375 | 0.00604 | 0.0062109 | 0.0036086 | 0.002601 | 0.0025955 | 0.002271 | 0.02093 | 0.023194 | 0.022898 | 0.021059 | 0.019208 | 0.019441 | 0.019625