## Slide 1: Energiavuosi 2024 Kaukolämpö
28.01.2025
Energiateollisuus ry
Kaukolämmön ennakkotiedot 2024

## Slide 2: Ilmastoneutraalin energian osuus jatkoi kasvuaan Uusiutuvien, hukkalämpöjen ja sähkökattiloiden osuus kaukolämmössä kasvoi edellisvuoden 70 prosentista 73 prosenttiin
Chart: 
| Energiapuu | Teollisuuden puutähde | Muu biomassa | Jäte | Lämmön talteenotto | Sähkökattila | Turve | Maakaasu | Kivihiili | Öljy | Muut
 | 0.3 | 0.12 | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0
Hukkalämmöt (sis. myös lämpöpumpuilla tuotetun uusiutuvan lämmön): muuten hyödyntämättä jäävä lämpöenergia, esimerkiksi lämmön talteenotto jätevedestä, savukaasuista, kaukojäähdytyksen paluuvedestä.
Jäte: yhdyskuntajäte, kierrätyspolttoaineet, purkupuu, kyllästetty puu, muovijätteet ja vaaralliset jätteet.
Muu biomassa: puupelletit, kierrätyspuu, mustalipeä tai muu biomassa
Muut: höyry, vety, muu polttoaine.
2024
2023

## Slide 3: Kaukolämmön tuotanto sähköistyy Sähkökattiloiden määrä kasvanut huomattavasti
Sähkökattiloilla tuotettiin lämpöä 1540 GWh vuonna 2024
Sähkökattiloilla korvataan polttoaineiden tuotantoa kun sähkön hinta on edullista
Sähkökattiloiden tuottama lämpö
Chart: GWh
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Sähkökattiloiden tuottama lämpö | 16.0002 | 57.8799 | 745.639 | 1538.4784

## Slide 4: Lämpötilakorjattu lämmön käyttö pysyi samalla tasolla edellisvuoteen nähden
Kaukolämmön mitattu käyttö oli 31,8 TWh
  Lämmityskausi oli 0,9 astetta normaalia vuotta lämpimämpi
Lämpötilakorjattuna käyttö oli 33,5 TWh
  Lämpötilakorjaus ottaa huomioon vuosittaiset lämpötilaerot
Chart: TWh
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Mitattu käyttö (TWh) | 4.6 | 5.2 | 5.9 | 7 | 6.5648 | 7.6852 | 9.847 | 10.2175 | 11.8359 | 12.1964 | 13.3044 | 14.2522 | 15.1359 | 16.1844 | 17.4651 | 21.6512 | 20.9948 | 23.6066 | 22.2379 | 20.8521 | 22.2664 | 23.4924 | 23.5859 | 24.645 | 25.3383 | 24.8457 | 26.668 | 26.3584 | 27.5136 | 26.9206 | 25.6435 | 28.3739 | 29.6107 | 30.5455 | 29.503 | 29.281 | 30.1203 | 30.1013 | 29.3175 | 32.4156 | 35.8949 | 31.1924 | 34.0488 | 31.7097 | 31.5571 | 30.0431 | 33.2247 | 33.1362 | 33.4532 | 33.1868 | 30.0973 | 35.2998 | 32.9769 | 33.2274 | 31.8354
Lämpötilakorjattu käyttö (TWh) | 4.8241 | 5.2505 | 6.1164 | 6.6982 | 7.3966 | 8.1497 | 9.1701 | 10.1561 | 11.0678 | 12.0751 | 13.0346 | 14.1161 | 15.3377 | 16.6972 | 18.2961 | 19.6959 | 20.9513 | 21.8703 | 22.4792 | 23.0422 | 23.5306 | 24.2218 | 24.7101 | 25.1501 | 25.4695 | 25.6918 | 25.8783 | 26.5251 | 27.1391 | 28.1221 | 28.486 | 29.0216 | 29.5967 | 29.975 | 30.2775 | 30.2997 | 30.8559 | 31.3568 | 31.7177 | 31.875 | 32.2095 | 32.4864 | 32.7817 | 32.8458 | 33.1772 | 33.5263 | 33.7676 | 33.8883 | 34.0991 | 34.3159 | 34.3388 | 34.0677 | 33.9234 | 33.515 | 33.4833

## Slide 5: Kaukolämpöä tarvitaan talvikuukausina yli viisinkertaisesti kesään verrattuna Päivittäinen tarve voi olla yli 10-kertainen kesäaikaan verrattuna
Vuosi 2024 oli noin 1 asteen normaalivuotta (keskiarvo 1991-2020) lämpimämpi.
Tammikuu ja huhtikuu olivat normaalia kylmempiä, ja muut kuukaudet olivat normaalia lämpimämpiä.
Eri vuodenaikoina tarvitaan erilaisia tuotantomuotoja riippuen ulkolämpötilasta. Kaukolämpöyhtiö huolehtii, että asiakkaille on aina tarjolla riittävästi lämpöä.
Notes: Graafi päivitetty – data pitää vielä tarkistaa, vuoden 2022 alussa. (MT)

## Slide 6: Kaukolämpö tukee sähköjärjestelmää

## Slide 7: Vertailu 2024 – Huolimatta suuresta erosta kokonaiskysynnässä, sähkön ja lämmön piikkikulutukset ovat varsin lähellä toisiaan
Lähde: Entso-E, Helen open data 2024*, tunnittainen kysyntä, kaukolämmön kysyntä skaalattu Helenin tuntidatan perusteella,
* Vuoden 2024 ennakkotiedot. Tiedot voivat vielä tarkentua, kun vuoden 2024 viralliset tiedot julkaistaan myöhemmin keväällä 2025
Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu
Vuonna 2024 kaukolämmön ja sähkön kulutuspiikit osuivat samoihin hetkiin.
Kaukolämmön suuri osuus lämmityksessä pienentää sähkön kysyntähuippuja merkittävästi.
Kaukolämpö tukee sähköjärjestelmää.
Chart: MW

## Slide 8: Kaukolämmön tuotannossa energiamurros on jo pitkällä

## Slide 9: Uusiutuvien osuus on yli kaksinkertaistunut ja hukkalämpöjen osuus moninkertaistunut vuoteen 2010 verrattuna Uusiutuvat kasvaneet 18 prosentista 48 prosenttiin ja hukkalämmöt 2 prosentista 16 prosenttiin
Chart: 
| Energiapuu | Teollisuuden puutähde | Muu biomassa | Jäte | Lämmön talteenotto | Sähkökattila | Turve | Maakaasu | Kivihiili | Öljy | Muut
 | 0.3 | 0.12 | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0
2024
2010
Chart: 
| Energiapuu | Teollisuuden puutähde | Muu biomassa | Jäte | Lämmön talteenotto | Sähkökattila | Turve | Maakaasu | Kivihiili | Öljy | Muut
 | 0.1 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.19 | 0.3 | 0.21 | 0.07 | 0.01

## Slide 10: Uusiutuvien ja hukkalämpöjen osuus lämmön tuotannossa yli 70 % vuonna 2024
*sisältää hukkalämmöt, lämpöpumput ja sähkökattilat
Biomassa ja hukkalämmöt ovat korvanneet fossiilisia polttoaineita kaukolämmön tuotannossa.
Biomassan käyttö on yli kaksinkertaistunut vuoteen 2010 verrattuna
Hukkalämpöjen määrä on lähes viisinkertaistunut vuoteen 2010 verrattuna. Hukkalämpöjä hyödyntämällä vältetään polttoaineiden käyttöä.
Chart: 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
hiili | 0.436 | 0.451 | 0.41 | 0.412 | 0.402 | 0.375 | 0.3763 | 0.3611 | 0.2946 | 0.2782 | 0.2644 | 0.27427 | 0.26223 | 0.26059 | 0.25055 | 0.236 | 0.25409 | 0.23995 | 0.21754 | 0.22213 | 0.20477 | 0.22702 | 0.22332 | 0.24115 | 0.22424 | 0.19569 | 0.22914 | 0.22892 | 0.1944 | 0.17641 | 0.11486 | 0.11481 | 0.15235 | 0.080049 | 0.058533
öljy | 0.11 | 0.104 | 0.102 | 0.094 | 0.1 | 0.087 | 0.0824 | 0.0602 | 0.0709 | 0.0785 | 0.0841 | 0.091413 | 0.083644 | 0.080872 | 0.06411 | 0.057348 | 0.063641 | 0.065904 | 0.048745 | 0.072848 | 0.071663 | 0.046647 | 0.050259 | 0.0295 | 0.02814 | 0.029404 | 0.030642 | 0.021658 | 0.022122 | 0.019301 | 0.012498 | 0.029796 | 0.056688 | 0.027202 | 0.025532
maakaasu | 0.211 | 0.203 | 0.24 | 0.252 | 0.248 | 0.263 | 0.2594 | 0.2898 | 0.3424 | 0.3565 | 0.34489 | 0.31005 | 0.31767 | 0.30738 | 0.32993 | 0.33756 | 0.29743 | 0.29432 | 0.31545 | 0.28982 | 0.30221 | 0.24182 | 0.24772 | 0.22522 | 0.19554 | 0.16807 | 0.12541 | 0.099782 | 0.12643 | 0.10732 | 0.11397 | 0.10004 | 0.031217 | 0.062805 | 0.074799
turve | 0.199 | 0.199 | 0.205 | 0.195 | 0.195 | 0.217 | 0.214 | 0.2117 | 0.2005 | 0.1875 | 0.18992 | 0.20717 | 0.2048 | 0.21523 | 0.20151 | 0.17684 | 0.20067 | 0.21882 | 0.19641 | 0.17208 | 0.19224 | 0.19408 | 0.16163 | 0.13869 | 0.14576 | 0.16219 | 0.14744 | 0.14538 | 0.15534 | 0.15334 | 0.14104 | 0.10581 | 0.10135 | 0.083527 | 0.058828
puu, muu bio | 0.022145 | 0.02156 | 0.023416 | 0.031934 | 0.042986 | 0.046541 | 0.055147 | 0.062894 | 0.066388 | 0.075 | 0.09802 | 0.092722 | 0.10453 | 0.10546 | 0.12635 | 0.15642 | 0.14392 | 0.13975 | 0.16322 | 0.1802 | 0.18143 | 0.22823 | 0.24684 | 0.28141 | 0.30562 | 0.32067 | 0.31155 | 0.32858 | 0.32844 | 0.34927 | 0.38551 | 0.42787 | 0.43596 | 0.46139 | 0.47428
Jäte | 0.016367 | 0.018049 | 0.019489 | 0.035125 | 0.051819 | 0.057849 | 0.065875 | 0.075626 | 0.072863 | 0.080138 | 0.091704 | 0.078059 | 0.084735 | 0.091183 | 0.095949
hukkalämmöt | 0.0037171 | 0.0091128 | 0.01022 | 0.016319 | 0.015942 | 0.02025 | 0.022542 | 0.023852 | 0.031236 | 0.033995 | 0.02203 | 0.03448 | 0.035861 | 0.037931 | 0.043306 | 0.054942 | 0.083124 | 0.094681 | 0.094361 | 0.108 | 0.13681 | 0.141 | 0.1351 | 0.19157 | 0.20578
muu | 0.021855 | 0.02144 | 0.019584 | 0.015066 | 0.012014 | 0.011459 | 0.012753 | 0.014306 | 0.025212 | 0.0243 | 0.014955 | 0.015253 | 0.016904 | 0.01415 | 0.011605 | 0.015578 | 0.017696 | 0.017405 | 0.027406 | 0.028922 | 0.009294 | 0.0096663 | 0.014884 | 0.010968 | 0.0055777 | 0.011187 | 0.0068207 | 0.005375 | 0.00604 | 0.0062109 | 0.0036086 | 0.002601 | 0.0025955 | 0.002271 | 0.0062946
dummy | 1

## Slide 11: Hukkalämpöjen ja sähkönkäytön kasvu tasaantui Vuonna 2024 lämmöntarve oli normaalia pienempi, koska vuosi oli normaalia lämpimämpi
Hukkalämpöjen talteenotolla voidaan hyödyntää muuten hukkaan meneviä energialähteitä, esimerkiksi savukaasujen ja jäteveden lämpöjä. Näin vältetään polttoaineiden käyttöä.
Sähkökattiloiden tuottama kaukolämpö oli merkittävässä roolissa vuonna 2024, lämpöä tuotettiin 1540 GWh
Chart: GWh
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Hukkalämmöt | 730.7 | 777.5 | 986.5 | 1177.1 | 1123.2 | 1209.9 | 1283.9 | 1282.5 | 1405.9 | 2231.8 | 2970.2 | 3302.55 | 3373 | 3843.1 | 4530.65 | 5447.2002 | 4982.0799 | 6994.596 | 7042.2142

## Slide 12: Biomassan käyttö kääntyi loivaan laskuun
Chart: GWh
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Kaukolämpö ja yhteistuotantosähkö | 3805.96 | 4046.42 | 4672.58 | 4986.32 | 5773.9 | 6950.92 | 6963.24 | 6744.98 | 7489.08 | 9130.04 | 11207.8 | 12148.74 | 14342.78 | 15819.54 | 17238.68 | 17013.64 | 18302.69 | 19605.7 | 19918.05 | 21053.47 | 20898.86 | 27208.3 | 26561.84 | 27119.74 | 26077.1436
Kaukolämpöä hyödyntävistä kunnista
  85 prosenttia tuottaa lämmön pääsiassa uusiutuvilla polttoaineilla tai ympäristö- tai hukkalämmöillä.
Uusiutuvien polttoaineiden käyttö kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotannossa yli viisinkertaistunut kahden vuosikymmenen aikana
Uusiutuvia polttoaineita ovat mm. metsäpolttoaine, teollinen puutähde ja jätteen bio-osuus.
Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon
käytetyt uusiutuvat polttoaineet

## Slide 13: Kaukolämmön tulevaisuusskenaariot
Sähköistyvä kaukolämmön tuotanto korvaa fossiilisia ja turvetta sekä pienentää biomassan energiakäytön tarvetta

## Slide 14: Sähköistyvä kaukolämmön tuotanto korvaa fossiilisia ja turvetta sekä pienentää biomassan energiakäytön tarvetta
Lähde: Jäsenkysely keväällä 2024
Chart: GWh
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Sähkökattilat | 0 | 60.1128 | 545.0053 | 1136.98 | 2668.6761 | 3627.9307 | 3320.9298 | 3143.078 | 2870.8824 | 3003.6808
LTO, HL ja LP | 4399.0751 | 4305.4355 | 5322.7744 | 5882.0577 | 7631.5219 | 8799.3858 | 9739.979 | 10703.9801 | 11837.5809 | 12309.8638
LTO = lämmön talteenotto
HL = hukkalämpö
LP = lämpöpumppu

## Slide 15: Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttö laskee nopeasti
Lähde: Jäsenkysely keväällä 2024
Chart: GWh
| 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Hiili | 4732.6503 | 3555.1815 | 2068.9332 | 701.8362 | 60.5918 | 51.7532 | 38.5996 | 32.5598 | 32.4947
Kaasu | 4105.606 | 2190.727 | 2270.6449 | 1766.7714 | 1438.3532 | 1565.3035 | 1569.8088 | 1332.0834 | 382.3958
Öljy | 974.4669 | 393.3198 | 360.4818 | 171.3395 | 138.7935 | 146.0969 | 100.4301 | 86.1585 | 75.5338
Turve | 2796.2075 | 2019.834 | 1572.2502 | 1063.0728 | 703.6558 | 480.9572 | 381.5879 | 256.5588 | 159.1675

## Slide 16: Biomassan ja jätteen osuus kaukolämmössä tulee laskemaan hieman vuosikymmenen loppua kohden
Lähde: Jäsenkysely keväällä 2024
Chart: GWh
| 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Biomassa ja pelletti | 12093.1022 | 13837.66 | 14496.2534 | 13847.1987 | 13061.0001 | 12541.6229 | 12031.7848 | 11547.3526 | 11982.7086
Jäte | 2525.9156 | 2919.2427 | 2918.3588 | 2788.5796 | 2751.5996 | 2733.2151 | 2605.5318 | 2542.1309 | 2483.7246
Kierrätyspolttoaineet | 597.6229 | 569.091 | 656.4224 | 727.5218 | 716.6498 | 657.8309 | 598.7791 | 604.825 | 609.1243

## Slide 17: Kaukolämmön hankinnan energialähteet 1990-2030
Lähde vuosille 2025-2030: Jäsenkysely keväällä 2024
*sisältää lämpöpumput ja hukkalämmöt
Chart: 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
hiili | 0.436 | 0.451 | 0.41 | 0.412 | 0.402 | 0.375 | 0.3763 | 0.3611 | 0.2946 | 0.2782 | 0.2644 | 0.27427 | 0.26223 | 0.26059 | 0.25055 | 0.236 | 0.25409 | 0.23995 | 0.21754 | 0.22213 | 0.20477 | 0.22702 | 0.22332 | 0.24115 | 0.22424 | 0.19569 | 0.22914 | 0.22892 | 0.1944 | 0.17641 | 0.11486 | 0.11481 | 0.152 | 0.080049 | 0.065969 | 0.022375 | 0.001936 | 0.0016568 | 0.0012382 | 0.0010466 | 0.0010469
öljy | 0.11 | 0.104 | 0.102 | 0.094 | 0.1 | 0.087 | 0.0824 | 0.0602 | 0.0709 | 0.0785 | 0.0841 | 0.091413 | 0.083644 | 0.080872 | 0.06411 | 0.057348 | 0.063641 | 0.065904 | 0.048745 | 0.072848 | 0.071663 | 0.046647 | 0.050259 | 0.0295 | 0.02814 | 0.029404 | 0.030642 | 0.021658 | 0.022122 | 0.019301 | 0.012498 | 0.029796 | 0.057 | 0.027202 | 0.011494 | 0.0054625 | 0.0044346 | 0.0046769 | 0.0032216 | 0.0027695 | 0.0024335
maakaasu | 0.211 | 0.203 | 0.24 | 0.252 | 0.248 | 0.263 | 0.2594 | 0.2898 | 0.3424 | 0.3565 | 0.34489 | 0.31005 | 0.31767 | 0.30738 | 0.32993 | 0.33756 | 0.29743 | 0.29432 | 0.31545 | 0.28982 | 0.30221 | 0.24182 | 0.24772 | 0.22522 | 0.19554 | 0.16807 | 0.12541 | 0.099782 | 0.12643 | 0.10732 | 0.11397 | 0.10004 | 0.031 | 0.062805 | 0.0724 | 0.056327 | 0.045957 | 0.050109 | 0.050357 | 0.042818 | 0.01232
turve | 0.199 | 0.199 | 0.205 | 0.195 | 0.195 | 0.217 | 0.214 | 0.2117 | 0.2005 | 0.1875 | 0.18992 | 0.20717 | 0.2048 | 0.21523 | 0.20151 | 0.17684 | 0.20067 | 0.21882 | 0.19641 | 0.17208 | 0.19224 | 0.19408 | 0.16163 | 0.13869 | 0.14576 | 0.16219 | 0.14744 | 0.14538 | 0.15534 | 0.15334 | 0.14104 | 0.10581 | 0.101 | 0.083527 | 0.050132 | 0.033892 | 0.022482 | 0.015397 | 0.012241 | 0.0082468 | 0.005128
puu, muu bio | 0.022145 | 0.02156 | 0.023416 | 0.031934 | 0.042986 | 0.046541 | 0.055147 | 0.062894 | 0.066388 | 0.075 | 0.09802 | 0.092722 | 0.10453 | 0.10546 | 0.12635 | 0.15642 | 0.14392 | 0.13975 | 0.16322 | 0.1802 | 0.18143 | 0.22823 | 0.24684 | 0.28141 | 0.30562 | 0.32067 | 0.31155 | 0.32858 | 0.32844 | 0.34927 | 0.38551 | 0.42787 | 0.436 | 0.46139 | 0.47428 | 0.44146 | 0.41731 | 0.40149 | 0.38596 | 0.37118 | 0.38606
Jäte | 0.016367 | 0.018049 | 0.019489 | 0.035125 | 0.051819 | 0.057849 | 0.065875 | 0.075626 | 0.072863 | 0.080138 | 0.091704 | 0.078059 | 0.085 | 0.091183 | 0.095949 | 0.088903 | 0.087916 | 0.087497 | 0.083581 | 0.081714 | 0.08002
hukkalämmöt | 0.0037171 | 0.0091128 | 0.01022 | 0.016319 | 0.015942 | 0.02025 | 0.022542 | 0.023852 | 0.031236 | 0.033995 | 0.020503 | 0.032805 | 0.031697 | 0.03348 | 0.037949 | 0.045369 | 0.082858 | 0.091731 | 0.091571 | 0.10574 | 0.13679 | 0.14062 | 0.134 | 0.17115 | 0.18755 | 0.2433 | 0.28115 | 0.3118 | 0.34337 | 0.38051 | 0.3966
sähkökattila | 0.0015265 | 0.001675 | 0.0041644 | 0.0044507 | 0.0053572 | 0.0095731 | 0.00026613 | 0.0029493 | 0.0027895 | 0.0022559 | 1.5597e-05 | 0.00038437 | 0.001 | 0.020422 | 0.036253 | 0.08508 | 0.11592 | 0.10631 | 0.10083 | 0.092281 | 0.096772
muu | 0.021855 | 0.02144 | 0.019584 | 0.015066 | 0.012014 | 0.011459 | 0.012753 | 0.014306 | 0.025212 | 0.0243 | 0.014955 | 0.015253 | 0.016904 | 0.01415 | 0.011605 | 0.015578 | 0.017696 | 0.017405 | 0.027406 | 0.028922 | 0.009294 | 0.0096663 | 0.014884 | 0.010968 | 0.0055777 | 0.011187 | 0.0068207 | 0.005375 | 0.00604 | 0.0062109 | 0.0036086 | 0.002601 | 0.003 | 0.002271 | 0.0062946 | 0.023194 | 0.022898 | 0.021059 | 0.019208 | 0.019441 | 0.019625
dummy | 1

## Slide 18: Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt laskevat

## Slide 19: Kaukolämmön kokonaispäästöt laskivat 19 % vuonna 2024
Kaukolämmön tuotannon CO2-päästöt vuonna 2024 olivat 2,5 milj. tonnia
kokonaispäästöt laskivat edellisvuodesta 19 %
Chart: milj. t CO2
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
CO2-päästöt, milj. t CO2 | 6.6936 | 7.0385 | 5.946 | 5.7351 | 5.1483 | 5.6448 | 5.414 | 5.4496 | 4.9956 | 3.7555 | 4.0079 | 4.0404 | 3.1334 | 2.5384
Kaukolämmön tuotanto, TWh | 34.0276 | 37.1357 | 34.9452 | 34.7437 | 33.2675 | 36.5511 | 36.5592 | 37.0768 | 36.5673 | 33.6354 | 39.0958 | 36.7578 | 36.7393 | 35.4821

## Slide 20: Kaukolämmön päästöt tuotettua energiayksikköä kohden laskeneet 65 % vuoteen 2010 verrattuna
Lähteet: Tilastokeskus (2000...2022); Energiateollisuus ry (1976...1999, 2023…2024)
Vuonna 2024 kaukolämmön tuotannon ominaispäästöt olivat noin 72 gCO2/kWh (*
  Ominaispäästöt laskivat edellisvuodesta 16 %
    Vuoteen 2010 verrattuna ominaispäästöt ovat laskeneet 65 %
*) Yhteistuotantolaitosten polttoaineet on jyvitetty hyödynjakomenetelmällä
Chart: g CO2 /kWh
| 1976 | 1980 | 1985 | 1987 | 1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
 | 276.1072 | 279.3688 | 292.2882 | 290.7152 | 271.6758 | 244.1654 | 229.7806 | 222.1 | 229.6 | 225 | 222.6 | 216.5 | 207.6 | 214.3 | 221.3 | 204.5 | 206.5 | 202.3 | 196.6 | 192.2 | 178.5 | 170.3 | 158.8 | 159.7 | 151.4 | 150.3 | 140.7 | 122.9 | 110.4 | 116 | 85.2862 | 71.5394

## Slide 21: Energiateollisuuden hiilidioksidipäästöjen trendi laskeva
Sähkön ja kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt olivat yhteensä 4,6 milj. t vuonna 2024 ja vähenivät 24 % edellisvuodesta
Päästöt laskeneet 86% 2000-luvun suurimpaan päästö-vuoteen (2003) verrattuna
Chart: milj. t CO2
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024*
Sähkön erillistuotanto | 6.6 | 9.7 | 11.2 | 18.6 | 15.3 | 5.2 | 15.2 | 12.8 | 7.5 | 7.7 | 11.9 | 8.1 | 4.3 | 7.1 | 5.3 | 3.2 | 3.7 | 2.9 | 3.9 | 2.3 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | 1.2946 | 0.90203
Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto | 10.6 | 12.3 | 12.5 | 12.9 | 12.5 | 11.7 | 12.1 | 12.2 | 11.4 | 11.7 | 12.6 | 11 | 10.5 | 10 | 9.4 | 8.8 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 3.1072 | 2.294
Kaukolämmön erillistuotanto | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.6333 | 1.3994

## Slide 22: Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto

## Slide 23: Lämmitysmuotojen markkinaosuudet 2022 Asuin- ja palvelurakennukset
Lähde: Tilastokeskus, Energia 2023 –taulukkopalvelu, Taulukko 7.2.
Lämpöpumppujen kuluttaman sähkön on arvioinut Energiateollisuus ry.
Lämpöpumppu: lämpöpumpuilla tuotettu energia, jota käytetään rakennusten lämmitykseen. Lämpöpumppujen kuluttama sähkö on arvioitu erikseen.
Sähkö: sisältää myös lämmönjakolaitteiden käyttämän sähkön sekä kiukaiden sähkön.
Puu: sisältää myös kiukaiden käyttämän puun.
Chart: 
| Kaukolämpö | Sähkö | Lämpöpumppujen sähkö (arvio) | Lämpöpumppulämpö | Puun pienkäyttö | Öljy | Muu
 | 0.45028 | 0.16502 | 0.075193 | 0.13159 | 0.11764 | 0.05304 | 0.0072404

## Slide 24: Haettujen rakennuslupien määrä asuinrakentamista varten on laskenut voimakkaasti
Chart: Miljoonaa m3
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024M10
Pientalot | 12.4007 | 12.0522 | 10.6825 | 8.1427 | 7.1363 | 9.0812 | 8.9435 | 7.8036 | 6.2437 | 5.5947 | 5.0089 | 5.3409 | 5.5304 | 5.3492 | 4.9647 | 5.0935 | 6.246 | 4.9647 | 2.8076 | 2.6091
Kerrostalot | 4.2529 | 4.2934 | 4.1381 | 3.6171 | 4.0092 | 5.2032 | 5.6295 | 5.399 | 4.3746 | 5.2827 | 6.1046 | 7.2666 | 9.0799 | 7.7929 | 7.0027 | 7.5375 | 8.0194 | 6.6227 | 4.1655 | 2.8828
Muut asuinrakennukset | 0.15339 | 0.26904 | 0.13832 | 0.23062 | 0.28494 | 0.27866 | 0.36425 | 0.46242 | 0.33535 | 0.46643 | 0.29301 | 0.3704 | 0.37967 | 0.18039 | 0.1312 | 0.06389 | 0.21856 | 0.25139 | 0.18029 | 0.24458
Liike- ja toimistorakennukset | 6.6607 | 9.8862 | 12.1025 | 8.5499 | 8.4088 | 6.4567 | 6.8587 | 6.1524 | 6.5741 | 5.2343 | 5.7643 | 6.0218 | 7.1234 | 5.9048 | 6.1801 | 4.9393 | 4.9577 | 4.8046 | 4.123 | 4.8873
Julkiset palvelurakennukset | 2.8448 | 2.3414 | 2.9261 | 3.2012 | 3.9677 | 3.3263 | 2.911 | 3.4845 | 3.5869 | 2.9648 | 4.1477 | 4.7353 | 4.3488 | 5.277 | 6.9709 | 5.7439 | 5.5805 | 4.7788 | 5.0393 | 3.307
Teollisuus- ja varastorakennukset | 12.0651 | 12.9456 | 16.5069 | 14.5971 | 9.0425 | 8.4163 | 12.3771 | 9.4427 | 8.8448 | 9.4185 | 10.658 | 10.8471 | 10.792 | 12.2302 | 13.2106 | 11.8633 | 15.1834 | 14.209 | 11.2894 | 11.3144
Maatalousrakennukset ja eläinsuojat | 4.5562 | 5.3188 | 5.4794 | 5.4401 | 5.1806 | 4.5694 | 4.2613 | 3.682 | 5.2608 | 3.1195 | 2.8869 | 4.0351 | 3.3906 | 3.9315 | 4.451 | 3.4749 | 2.4262 | 1.5639 | 1.1683 | 1.7852
Muut rakennukset | 5.1342 | 5.3798 | 5.5085 | 5.1593 | 4.4884 | 4.6519 | 4.5488 | 4.3467 | 3.8178 | 3.3803 | 3.0389 | 3.1948 | 2.8083 | 2.8741 | 2.7069 | 2.9126 | 3.3128 | 2.3833 | 1.7395 | 1.6114
Lähde: Tilastokeskuksen rakentamistilastot

## Slide 25: Kaukolämpö suosituin lämmitystapa uudisrakennuksissa
Lähde: Tilastokeskus, Myönnetyt rakennusluvat (lämmitetty rakennustilavuus)
Chart: 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Kaukolämpö | 0.449 | 0.444 | 0.447 | 0.436 | 0.481 | 0.48691 | 0.49727 | 0.49223 | 0.49129 | 0.48181 | 0.51336 | 0.51069 | 0.48132 | 0.48695 | 0.44623 | 0.44998 | 0.52651 | 0.56247 | 0.52843 | 0.57088 | 0.5133 | 0.57272 | 0.54415 | 0.5095 | 0.5775 | 0.62258 | 0.63253 | 0.64412 | 0.57601 | 0.57889 | 0.5104 | 0.51376 | 0.46154 | 0.51222 | 0.43384
Sähkö | 0.315 | 0.312 | 0.307 | 0.312 | 0.275 | 0.24801 | 0.21456 | 0.22823 | 0.2444 | 0.26233 | 0.2484 | 0.26006 | 0.2852 | 0.258 | 0.27692 | 0.29848 | 0.25056 | 0.22045 | 0.19544 | 0.18796 | 0.22844 | 0.17866 | 0.17599 | 0.16906 | 0.13384 | 0.13648 | 0.11955 | 0.12082 | 0.14412 | 0.12421 | 0.15158 | 0.14131 | 0.10276 | 0.089281 | 0.11295
Lämpöpumppu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007994 | 0.010341 | 0.014757 | 0.018112 | 0.024206 | 0.037017 | 0.040396 | 0.04284 | 0.047442 | 0.05424 | 0.072395 | 0.065787 | 0.13232 | 0.15215 | 0.19121 | 0.20847 | 0.2012 | 0.17306 | 0.16929 | 0.1788 | 0.19798 | 0.21312 | 0.2442 | 0.27762 | 0.36099 | 0.3372 | 0.34494
Puu | 0.049 | 0.064 | 0.074 | 0.106 | 0.109 | 0.11352 | 0.099025 | 0.092166 | 0.070935 | 0.059078 | 0.058067 | 0.061882 | 0.063524 | 0.065246 | 0.068209 | 0.071804 | 0.07126 | 0.054738 | 0.059524 | 0.057248 | 0.058361 | 0.047459 | 0.054923 | 0.055246 | 0.046247 | 0.029852 | 0.033381 | 0.019943 | 0.02953 | 0.034259 | 0.03136 | 0.022535 | 0.017838 | 0.024276 | 0.023467
Öljy ja kaasu | 0.12 | 0.138 | 0.137 | 0.123 | 0.101 | 0.11553 | 0.11672 | 0.13529 | 0.15979 | 0.16379 | 0.13001 | 0.13163 | 0.11929 | 0.13152 | 0.13469 | 0.1101 | 0.071147 | 0.082157 | 0.10253 | 0.053809 | 0.046536 | 0.03098 | 0.018289 | 0.032128 | 0.018016 | 0.014495 | 0.027158 | 0.01346 | 0.023299 | 0.0156 | 0.012806 | 0.0061082 | 0.0075569 | 0.0071136 | 0.0036547

## Slide 26: Markkinaosuudet – myönnetyissä rakennusluvissa kl markkinaosuus nousi kerrostaloissa ja laski muissa rakennuksissa
Chart: 
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Kerrostalot | Muut rakennukset | Pientalot
Kaukolämpö | 6816899 | 8411211 | 7127974 | 6315022 | 6571760 | 6451413 | 4802176 | 3112742 | 1592846 | 10259704 | 9966040 | 8704115 | 10449024 | 7913786 | 9351937 | 8361968 | 7788969 | 4745344 | 1177749 | 1168262 | 1060300 | 891808 | 765460 | 858261 | 704973 | 303825 | 210996
Lämpöpumput | 229766 | 265694 | 421487 | 421202 | 818241 | 1290286 | 1617891 | 856088 | 355499 | 2106727 | 2523036 | 2892551 | 3662961 | 3971832 | 4678519 | 6756927 | 4981496 | 3737980 | 2549091 | 2636936 | 2491898 | 2415986 | 2506714 | 3034514 | 2472686 | 1539133 | 1113659
Muut | 18014 | 64377 | 49244 | 20624 | 15183 | 62640 | 59816 | 20382 | 34900 | 4500902 | 3960482 | 5095328 | 4956419 | 5814673 | 4662544 | 3722078 | 2498594 | 2748574 | 1202526 | 1348808 | 1483707 | 1366267 | 1503078 | 2040321 | 1552643 | 775141 | 556130
Lähde: Tilastokeskus, Myönnetyt rakennusluvat (lämmitetty rakennustilavuus)

## Slide 27: Kaukojäähdytys on kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä

## Slide 28: Kaukojäähdytyksen käyttö kasvoi 20 % vuonna 2024 Lämmin vuosi nosti jäähdytyksen tarvetta
Kaukojäähdytyksen käyttö on kasvussa
  myynti kasvoi 20 % edellisvuodesta
  sopimusteho kasvoi 3 prosenttia
Kaukojäähdytystä v. 2024 myyneet energiayritykset:
Etelä-Savon Energia Oy
Fortum Power and Heat Oy
Helen Oy
Jyväskylän Energia Oy
Kuopion Energia Oy
Lahti Energia Oy
Lempäälän Lämpö Oy
Loimua Oy, Hämeenlinna
Oulun Energia Oy
Pori Energia Oy
Tampereen Sähkölaitos Oy
Turku Energia Oy
Vierumäen Infra Oy
Chart: Myynti MWh
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
myynti | 4414 | 8710 | 13455 | 15732 | 25989 | 46560 | 55682 | 60020 | 79051 | 110207 | 125881 | 130953 | 169217 | 190999 | 181588.209 | 204921.1 | 222575 | 300648 | 280980.2 | 288107.64 | 336293.624 | 333468.7379 | 328313.076 | 400900.966
sopimusteho | 6.3 | 15.1 | 20.1 | 28.5 | 41.2 | 67.5 | 73.6 | 101.3 | 116.9 | 134.2 | 155.9 | 183 | 204.2 | 225.754 | 243.374 | 276.3 | 297.8 | 324.5 | 372.11 | 411.961 | 446.06 | 465.23 | 491.412 | 513.412

## Slide 29: Kaukojäähdytystä tuotetaan tehokkaasti
Samoilla lämpöpumpuilla tuotetaan usein sekä lämpöä että jäähdytystä
  jäähdytysvesi kylmenee ja kaukolämpövesi lämpenee samassa prosessissa.
Kaukojäähdytyksessä hyödynnetään usein myös vesistöjen ja ulkoilman energiaa, eli vapaajäähdytystä, aina kun lämpötila on riittävän alhainen.
Chart: 
| Kompressori | Absorptiolämpöpumppu | Lämpöpumppu | Vapaajäähdytys
Tuotantomuodot | 0.08 | 0.67 | 0.25