## Slide 1: Kaukojäähdytystilasto
2024

## Slide 2: Kaukojäähdytyksen käyttö ja sopimusteho
  Sopimusteho kasvoi edellisvuodesta 3 % ja on lähes nelinkertaistunut vuodesta 2010
Kaukojäähdytysenergian käyttö kasvoi edellisvuodesta 20 %
Kaukojäähdytysenergian käyttö on 3,5-kertaistunut vuodesta 2010
Chart: Käyttö (MWh)
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Kaukokylmän käyttö | 4414 | 8710 | 13455 | 15732 | 25989 | 46560 | 55682 | 60020 | 79051 | 110207 | 125881 | 130953 | 169217 | 191000.129 | 181588.209 | 204921.1 | 222575 | 300648 | 280980.2 | 288107.64 | 336293.624 | 333468.7379 | 333217.076 | 401243.226
Sopimusteho | 6.3 | 15.1 | 20.1 | 28.5 | 41.2 | 67.5 | 73.6 | 101.3 | 116.9 | 134.2 | 155.9 | 183 | 204.2 | 225.754 | 243.374 | 276.3 | 297.8 | 324.5 | 372.11 | 411.961 | 446.06 | 465.23 | 497.712 | 513.412

## Slide 3: Kaukojäähdytyksen käyttö ja asiakasmäärä
Kaukojäähdytysenergian käyttö kasvoi edellisvuodesta 20 %
Chart: Käyttö (MWh)
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Kaukokylmän käyttö | 4414 | 8710 | 13455 | 15732 | 25989 | 46560 | 55682 | 60020 | 79051 | 110207 | 125881 | 130953 | 169217 | 191000.129 | 181588.209 | 204921.1 | 222575 | 300648 | 280980.2 | 288107.64 | 336293.624 | 333468.7379 | 333217.076 | 401243.226
Asiakasmäärä | 10 | 14 | 17 | 30 | 56 | 80 | 125 | 164 | 195 | 216 | 270 | 315 | 352 | 398 | 441 | 491 | 541 | 586 | 648 | 669 | 721 | 760 | 693 | 743

## Slide 4: Jäähdytysenergian tuotanto
Chart: MWh
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Lämpöpumppu | 25375 | 38223.1 | 59953 | 82568 | 107091 | 109795 | 131285 | 151541 | 185600 | 188021 | 178066.66 | 229490.66 | 224316.3698 | 233382.68 | 269936
Absorptio | 29921 | 27681.2 | 23721 | 28932 | 25400 | 17400 | 16386 | 8617 | 15755 | 10758 | 5132 | 4478 | 3162 | 1295 | 53
Vapaajäähdytys | 48298 | 49965 | 42402 | 44580 | 46677 | 44929.2 | 45393 | 44711 | 58718 | 57047 | 71538.98 | 62386.755 | 75311.533 | 72841.04 | 101203
Kompressori | 6613 | 10011.3 | 4877 | 13137 | 11831.43 | 9464.009 | 11857.1 | 18570 | 41286 | 25356 | 33685.97 | 40000.8024 | 31961.818 | 28714.4 | 33562

## Slide 5: Jäähdytysenergian tuotanto 2024
Yli 90 % kaukojäähdytyksestä tuotetaan energialähteillä, jotka muuten menisivät hukkaan.
Samoilla lämpöpumpuilla tuotetaan usein sekä lämpöä että jäähdytystä
  jäähdytysvesi kylmenee ja kaukolämpövesi lämpenee samassa prosessissa.
Kaukojäähdytyksessä hyödynnetään myös vesistöjen ja ulkoilman energiaa aina kun lämpötila on riittävän alhainen.
Chart: 
| Kompressori | Absorptio | Lämpöpumppu | Vapaajäähdytys
 | 0.083 | 0 | 0.667 | 0.25

## Slide 6: Kaukojäähdytysverkoston pituus
Chart: km
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
 | 4.3 | 6.4 | 9.4 | 14.1 | 23.2 | 34.1 | 44.2 | 51.2 | 58.3 | 66 | 76.9 | 86.1 | 95.7 | 103.4 | 110.702 | 132.4 | 144.1 | 153.5 | 162.925 | 164.527 | 175.079 | 185.9 | 193.731 | 203.3

## Slide 7: Tuotantokapasiteetti
Chart: MW
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Vapaajäähdytys | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 16.5 | 46.5 | 61.5 | 75.8 | 75.8 | 89.5 | 110.5 | 110.5 | 114.6 | 116.1 | 116.5 | 110.9 | 159.3 | 167.4 | 167.4 | 167.4 | 197.8 | 182.15 | 182.15 | 182.15 | 179.15
Lämpöpumput | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 64.5 | 64.5 | 72.5 | 73.9 | 73.9 | 74 | 74 | 74 | 89.9 | 99.9 | 101 | 134.446 | 135.496 | 130.849 | 171.649
Absorptio | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 15.5 | 22.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 | 28 | 28 | 28
Kompressorit | 2.5 | 4 | 11.4 | 17.1 | 18.5 | 22.7 | 23.9 | 25.1 | 26.3 | 22.3 | 22.7 | 25.2 | 24.6 | 28.104 | 32.6 | 35.4 | 46.3 | 48.1 | 67.7 | 65.4 | 65.73 | 88.13 | 87.862 | 89.462

## Slide 8: Kaukojäähdytystä v. 2024 myyneet energiayritykset
Energiayhtiö | Kaukojäähdytystoiminnan aloittamisvuosi
Alva Yhtiöt Oy | 2016
ESE-Energia Oy | 2018
Fortum Power and Heat Oy | 2012
Helen Oy | 1998
Kuopion Energia Oy | 2017
Lahti Energia Oy | 2000
Lempäälän Lämpö Oy | 2008
Loimua Oy, Hämeenlinna | 2024
Oulun Energia Oy | 2023
Pori Energia Oy | 2012
Tampereen Energia Oy | 2012
Turku Energia Oy | 2000
Vierumäen Infra Oy | 2002